## Slide 1: MIKROKONTROLER 8051
Autor:
Stojanović Saša
stojsasa@yahoo.com
Mentori:
Tatjana Petrović tanja@etf.bg.ac.yu
Veljko Milutinović vm@etf.bg.ac.yu
http://galeb.etf.bg.ac.yu/~vm

## Slide 2: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 3: Uvod
Dizajn prvog 8051 mikrokontrolera napravio je Intel
Danas se može naći u katalozima mnogih svjetskih proizvođača mikrokontrolera
Susreće se u mnogim aplikacijama poput raznih urađaja u domaćinstvu i industriji, automobilima, robotima, automatima i mnogim drugim uređajima koji zahtjevaju upravljanje

## Slide 4: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 5: Osnovne karakteristike
8-bitni mikrokontroler
Integrisana programska memorija
Integrisana memorija podataka
Dva 16-bitna brojača
Serijski port
U/I portovi
Oscilator

## Slide 6: Pinovi na 8051
Prikazani raspored pinova važi za 8051 u 40-pinskom DIP pakovanju

## Slide 7: Pinovi na 8051
Pinovi za napajanje VSS i VDD
Pinovi za oscilator XTL1 i XTL2
U/I portovi P0, P1, P2 i P3, svaki sa po osam bita
Reset pin RST
Kontrolni pinovi \PSEN, \EA i ALE

## Slide 8: Pinovi na 8051
Port P3 može da se koristi:
  kao skup U/I pinova
  kao skup pinova posebne namjene.
Alternativne funkcije pinova porta P3 su prikazane na prethodnoj slici a biće detaljno objašnjene kasnije

## Slide 9: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 10: Oscilator
8051 ima integrisani oscilator koji ima dva izvedena pina
Prva mogućnost je priključenje kristala:

## Slide 11: Oscilator
Druga mogućnost je dovođenje takta sa nekog eksternog izvora:

## Slide 12: Mašinski ciklus
Još jedna jako bitna osobina 8051 je da su svi procesi u njemu sinhroni sa signalom takta
MAŠINSKI CIKLUS je period od 12 taktova
Mašinski ciklus je poravnat na silaznu ivicu takta
Sastoji se od šest faza
  Svaka faza ima dvije podfaze
    Podfaza odgovara jednom taktu

## Slide 13: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 14: Reset pin
Pin RST
Aktivan nivo je visoki nivo
Provjerava se u intervalima od jednog mašinska ciklusa
Potrebno je da stanje pina bude dva puta uzastopno na visokom nivou kako bi se to shvatilo kao reset

## Slide 15: Stanje nakon reseta
PC je 0000h
Acc, B, PSW su 00h
SP je 07h
DPTR je 0000h
Portovi su FFh
Registri tajmera, SCON i SBUF su 00h

## Slide 16: Reset kolo
Dva primjera reset kola:

## Slide 17: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 18: Programska memorija
8051 ima 4KB integrisane ROM memorije
Postoje i drugi mikrokontroleri iz ove familije koji imaju i veći kapacitet, kao i oni koji imaju EPROM ili FLASH
Predviđen je i eksterni adresni prostor od 64 KB eksterne programske memorije za proširenje

## Slide 19: RAM
Osnovna verzija 8051 ima 128 B interne RAM
Najnižih 32 B podijeljena su u četiri banke registara sa po 8 registara
Narednih 16 B je bit adresibilna memorija
Ostatak memorije je opštenamjenska bajt adresibilna memorija
Moguće je dodati do 64 KB eksterne RAM

## Slide 20: SFR-Registri posebne namjene
Koriste se za pristup periferijama
Mapirani su u memorijski prostor odmah iza RAM-a
Zauzimaju narednih 128 B
Neki su i bit adresibilni
Pristupa im se direktno

## Slide 21: Interni adresni prostor

## Slide 22: \EA kontrolni signal
Program je moguće smjestiti u internu ili eksternu memoriju
Signal \EA je ulazni
Određuje odakle se čita program
Pin \EA vezan na 0V znači da se radi o ekstremnom pristupu
U suprotnom, program je u internoj memoriji
Ovaj pin takođe služi za dovođenje programskog napona u slučaju EPROM-a

## Slide 23: ALE kontrolni signal
Za proširenje memorije potrebno je 16 bita za adresu i još 8 bita za podatke
Dio adresne magistrale i magistrala podataka se multipleksiraju
Pad ALE sa visokog na niski nivo označava trenutak kada je potrebno zalečovati adresu
Može da se koristi i kao CLK/6 osim za vrijeme MOVX kada izostaje pulsiranje.

## Slide 24: \PSEN kontrolni signal
Eksterno je moguće dodati do 64 KB programske memorije i do 64 KB memorije podataka
Ukupno 128 KB => potreban još jedan signal
Pri dovlačenju instrukcije iz eksterne memorije signal \PSEN pada na niski nivo
\PSEN na visokom nivou podrazumjeva obraćanje memoriji podataka

## Slide 25: Portovi
Port 0 se može koristiti:
  kao U/I port
  kao dio adresne magistrale i magistrala podataka
Za razliku od ostalih port 0 u U/I režimu radi kao open drain
Port 1 se koristi kao U/I port
Port 2 se može koristi:
  kao U/I port
  kao viši bajt adresne magistrale
Port 3 se može koristi:
  kao U/I port
  kao niz signala posebne namjene

## Slide 26: Eksterna memorija

## Slide 27: Eksterni pristup

## Slide 28: Eksterni pristup
Na prethodnoj slici ciklus čitanja
Pri upisu razlika je:
  Na port 0 se izbacuju podaci
  WR pada na nulu

## Slide 29: Registarske banke
Četiri registarske banke
Svaka po 8 B
Počinju od adrese 0
Svaka banka se posmatra kao skup registara R0 do R7
U određenom trenutku koristi se tačno jedna banka
Koriste se kod često pozivanih procedura koje koriste te registre, kako bi se izbjeglo manipulisanje stekom

## Slide 30: Bit adresibilne lokacije
Dio RAM-a koji je moguće adresirati i po bitovima i po bajtovima
Velika ušteda memorijskog prostora obzirom na veličinu memorije
Pojednostavljena i ubrzana manipulacija bitovima

## Slide 31: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 32: Registri posebne namjene
PSW
Acc i B
SP
P0, P1, P2 i P3
DPH i DPL
TCON, TMOD, TL0, TL1, TH0 i TH1
SCON, SBUF i PCON
IE i IP

## Slide 33: PSW
Program Status Word
Bit 7 - CY - prenos
Bit 6 - AC - pomoćni prenos
Bit 5 - F0 - fleg 0
Bit 4 i 3 - RS1 i RS0 - selekcija reg. Banke
Bit 2 - OV - prekoračenje
Bit 0 - P - bit parnosti

## Slide 34: Acc i B
Acc - akumulator, Koristi se u aritmetičkim operacijama kao prvi operand
B je pomoćni registar koji se koristi pri množenju i dijeljenju
Pri množenju u Acc i B su operandi i u njih se smješta rezultat (Acc - niži bajt i B viši bajt)
Pri djeljenju se Acc dijeli sa B i cio dio ostaje u Acc dok je ostatak u B

## Slide 35: SP
SP - stek pointer
Sadrži adresu podatka na vrhu steka
Raste ka višim lokacijama
Ako je potrebno koričćenje registarskih banki 1, 2 i 3 potrebno ga je inicijalizovati novom vrijednošću
Voditi računa o veličini raspoloživog prostora za stek pri pisanju koda

## Slide 36: Registri portova
U slučaju da se portovi koriste kao U/I portovi, pristupa im se preko registara posebne namjene P0, P1, P2 i P3
Svi portovi su bit adresebilni što se koristi kao:
  PX.Y, gdje je
    X broj porta
    Y broj pina
  Ili preko njihove adrese

## Slide 37: DPH i DPL
Pokazivač za eksterni pristup memoriji
DPH viši i DPL niži bajt
Moguće ih je inkrementirati kao 16-bitni podatak, što traje dva mašinska ciklusa

## Slide 38: Ostali registri
Ostali registri pripadaju:
  TMOD, TCON, TL0, TH0, TL1 i TH1 tajmeru,
  SBUF i SCON serijskom portu,
  IE i IP interaptima i
  PCON kontroli napajanja
Biće objašnjeni u daljem tekstu

## Slide 39: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 40: Tajmeri
Dva 16 - bitna tajmera
Tajmer 0 - TL0 i TH0
Tajmer 1 - TL1 i TH1
Postavljanje modova u kojim će raditi tajmeri vrši se pomoću TMOD
Kontrola rada se vrši kroz TCON koji je bit adresibilan

## Slide 41: TMOD
Za tajmer 1:
  Bit 7 - gate = 1 - broji ako je \INT1 na visokom niv.
  Bit 6 - C/T - 1=brojač događaja, 0=tajmer
  Bit 5 i 4 - M1 i M0 - bitovi za selekciju moda
Za tajmer 0:
  Funkcije bita 7-4 za tajmer 1 se preslikavaju na funkcije bita 3-0 za tajmer 0

## Slide 42: TCON
Za tajmer 1:
  Bit 7 - TF1 - Overflow fleg koji se postavlja hardverski kada se sa maksimalne vrijednosti pređe na 0.
  Bit 6 - TR1 - Bit za startovanje i zaustavljanje tajmera
Za tajmer 0
  Bit 5 - TF0
  Bit 4 - TR0
Ostali biti se koriste za kontrolu prekida i objašnjeni su u kasnijem tekstu

## Slide 43: Modovi rada tajmera
Mod 0 - 13 bitno brojanje
  Ostalo kao kompatibilnost sa prethodnim
Mod 1 - 16 bitni mod brojanja
Mod 2 - 8 bitni mod sa auto reload
  TH sadrži vrijednost koja se učitava
  TL koristi za brojanje
Mod 3 - 8 bitni mod brojanja
  Koristi se samo za tajmer 0
  Tajmer 1 je u ovom modu zaustavljen
  Fleg vezan za ovaj tajmer veže se za TH0

## Slide 44: Takt brojača
U slučaju da se radi o vremenskom brojaču na brojač se dovodi učestanost takta podijeljena sa 12.
U slučaju kada se broje događaji brojač reaguje na silaznu ivicu signala:
  sa pina 5 porta 3 za tajmer 1
  sa pina 4 istog porta za tajmer 0
Da bi se silazna ivica detektovala potrebno je da se ne dese dvije promjene u dva mašinska ciklusa

## Slide 45: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 46: Serijski port
Full duplex serijski port sa baferom na prijemu
Primljeni bajt može da se čita dok se prima sledeći bajt
Čitava kontrola serijskog porta vrši se preko tri registra specijalne namjene na dvije memorijske lokacije SBUF i SCON
Čitanjem SBUF registra čita se bajt iz prijemnog bafera
Upisom u SBUF se vrši upis u shift registar

## Slide 47: SCON
Bit 7 i 6 - SM0 i SM1 - odrećuju mod rada serijskog prenosa
Bit 5 - SM2 - određuje multiprocesorski mod komunikacije
Bit 4 - REN - bit kojim se aktivira prijem
Bit 3 - TB8 - 9-ti poslati bit
Bit 2 - RB8 - 9-ti primljeni bit
Bit 1 - TI - interapt fleg za slanje
Bit 0 - RI - interapt fleg za slanje

## Slide 48: Modovi rada serijskog prenosa
Mod 0 - transfer funkcioniše kao običan shift registar sa taktom CLK/12
Mod 1 - 8-bitni UART promjenljive frekvencije
Mod 2 - 9-bitni UART fiksne frekvencije CLK/12 ili CLK/ 64
Mod 3 - 9-bitni UART promjenljive frekvencije

## Slide 49: Mod 0
U ovom modu i slanje i prijem podataka vrše se preko RX
Preko TX se šalje signal takta
Slanje počinje kada se podatak upiše u SBUF
Prijem počinje setovanjem bita REN

## Slide 50: Mod 1
8-bitni UART - univerzalni asinhroni prijemnik i predajnik
Redoslijed slanja:
  Start bit (0)
  8 bita podataka počev od LSB
  Stop bit (1) koji ide u RB8
Brzina slanja zadaje se tajmerom 1

## Slide 51: Modovi 2 i 3
9-bitni UART
Redoslijed slanja
  Start bit(0)
  8 bita podataka počev od LSB
  bit TB8 iz SCON
  stop bit (1)
Određivanje brzine vrši se:
  Za mod 2 taktom oscilatora
  Za mod 3 tajmerom 1
Dodavanje parnosti se realizuje softverskim putem setovanjem TB8 bita

## Slide 52: RI i TI
RI - Prekid po prijemu
TI - Prekid po slanju
To su biti u SCON
Signaliziraju da je operacija prijema odnosno slanja završena
Postavljaju se hardverski
Brišu se softverski
Mogu biti provjeravani iz programa ili
Mogu se podesiti da izazivaju prekid

## Slide 53: Multiprocesorska komunikacija
Moguća je u modovima 2 i 3
Ovaj režim dozvoljava da se postavljanjem bita SM2 u SCON izaziva prekid ako je primljeni deveti bit 1
To omogućava da se slave kontrolerima šalje:
  adresa sa TB8=1
  podatak sa TB8=0
Podatak prima samo onaj kome je namijenjen

## Slide 54: Generisanje baud rate
SMOD je bit 7 registra PCON

## Slide 55: Izbor kristala

## Slide 56: Teme
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi

## Slide 57: Prekidi
Ima 5 izvora prekida:
  Dva eksterna prekida
  Dva prekida za tajmere
  Jedan prekid za serijski port
Nakon reseta svi prekidi su zabranjeni

## Slide 58: Kontrola prekida
Kontrola prekida vrši se preko dva registra:
  PI - registar prioriteta
  EI - registar dozvoljavanja prekida
  Niža 4 bita registra TCON
Svakom prekidu je dodijeljen po jedan bit za definisanje visokog prioriteta (1) ili niskog prioriteta (0) prekida

## Slide 59: PI - prioriteti prekida
Značenje za PI:
  Biti 7 - 5 se ne koriste
  Bit 4 - za serijski port
  Bit 3 - za tajmer 1
  Bit 2 - za eksterni prekid 1
  Bit 1 - za tajmer 0
  Bit 0 - za eksterni prekid 0

## Slide 60: Prioriteti
Prvo se prihvataju prekidi višeg prioriteta pa prekidi nižeg prioriteta
Ukoliko postoji više prekida istog prioriteta redoslijed prihvatanja je sledeći:
  Eksterni prekid 0
  Tajmer 0
  Eksterni prekid 1
  Tajmer 1
  Serijski port

## Slide 61: Bitovi prekida
Bitovi koji indikuju da je došlo do prekida su:
  TF0 i TF1 za tajmere
  IE0 i IE1 (biti 1 i 3 registra TCON)
  TI i RI za serijski port

## Slide 62: TCON
Preostala dva bita za selekciju tipa eksternog prekida:
  Bit 2 - IT1 - za eksterni prekid 1
  Bit 0 - IT0 - za eksterni prekid 0
1 - silazna ivica
0 - nizak nivo

## Slide 63: IE
Registar maski
Značenje bitova: (1-enable, 0-disable)
  Bit 7 - EA - globalno maskiranje prekida
  Biti 6 i 5 - ne koriste se
  Bit 4 - maska za serijski port
  Bit 3 - maska za tajmer 1
  Bit 2 - maska za eksterni prekid 1
  Bit 1 - maska za tajmer 0
  Bit 0 - maska za eksterni prekid

## Slide 64: Adrese prekidnih rutina

## Slide 65: Rezime
Uvod
Osnovne karakteristike
Oscilator
Reset
Memorija
SFR - registri
Tajmer
Serijski port
Prekidi