## Slide 1: Увод

## Slide 2: Омов закон
Саша Стојановић
<number>/225
U = R * I
R – отпорност кроз коју тече струја,
I – струја која протиче кроз отпор,
U – пад напона на отпорности R услед протицања струје I.
U
+
I
R

## Slide 3: Полупроводници
Саша Стојановић
<number>/225
Постоје двије врсте:
  П типа, и
  Н типа.
Одговарајућа својства посједују само у одређеном температурном опсегу.
Последица:
  Температурни опсег у којем чип може да ради.

## Slide 4: Полупроводнички елементи
Саша Стојановић
<number>/225
Комбиновањем полупроводника можемо добити:
  Диода,
  Биполарни транзистор,
  MOS транзистор,
  Остало.

## Slide 5: Диода
Саша Стојановић
<number>/225
Под нормалним условима рада:
  Директно поларисана – проводи,
  Инверзно поларисана – закочена.
П-тип
-
-
-
-
+
+
+
+
Н-тип
Анода
Катода
Симбол
U
+
I

## Slide 6: Диода из нашег угла
Саша Стојановић
<number>/225
Проводи:
  Под условом да је директно поларисана са U = Vd,
  Идеалан напонски генератор
Закочена:
  Под условом да је: директно поларисана (0V < U < Vd) или нема напона (U=0V инверзно поларисана (U < 0V),
  Отворена веза.
Напомена: овакав модел важи само за релативно мале напоне на диоди и мале струје кроз диоду.

## Slide 7: Примјер директно поларисане диоде
Саша Стојановић
<number>/231
ПП: диода води.
  1. Онда је напон на диоди 0.7V
  2. Па је зато и напон на отпорнику 4.3V
  3. Што доводи до струје кроз отпорник R
  4. Та иста струја тече и кроз диоду
Да је ПП била да диода не води:
  1. Пад напона на диоди мањи од 0.7V
  2. Што значи да је напон на отпорнику већи од 4.3V
  3. То би значило да кроз отпорник тече струја
  4. А то је у контрадикцији са чињеницом да је диода закочена

## Slide 8: Примјер инверзно поларисане диоде
Саша Стојановић
<number>/231
ПП: диода води.
  1. Онда је напон на диоди UD =-0.7V (у складу са ознаком на слици)
  2. Па је зато напон на отпорнику 5.7V
  3. Што доводи до струје кроз отпорник R наниже
  4. Та иста струја би требала да тече и кроз диоду у супротном смјеру од могућег смјера струје кроз диоду.
Да је ПП била да диода не води:
  1. Нема струје кроз отпорник R
  2. Што значи да је напон на отпорнику нула
  3. То би значило да је диода инверзно поларисана
  4. Инверсно поларисана диода са 5V је закочена.

## Slide 9: Диода
Саша Стојановић
<number>/225
Диоду никада не повезивати директно на напон напајања, обавезно редно везати неки потрошач (отпорник)!
Застарио начин имплементирања логичких кола помоћу диода (следећи слајд).

## Slide 10: RDL – resistor-diode logic
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 11: Тумачење напонских нивоа
Позитивна логика:
  Висок напонски ниво = логичко 1
  Низак напонски ниво = логичка 0
Негативна логика:
  Висок напонски ниво = логичка 0
  Низак напонски ниво = логичко 1
Подразумјеваћемо позитивну логику.
Саша Стојановић
<number>/231

## Slide 12: RDL – resistor-diode logic - примјери
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 13: Биполарни транзистор
Саша Стојановић
<number>/225
Двије врсте: пнп и нпн
НПН има боље карактеристике и чешће се користи
Може да ради у више режима:
  Закочен,
  Засићен,
  Остали режими.

## Slide 14: Бип. тр. из нашег угла
Саша Стојановић
<number>/225
Користи се као прекидач
Закочен – отворен прекидач
Засићен – затворен прекидач са константним падом напона VCES.

## Slide 15: Конектори бип. тр.
Саша Стојановић
<number>/225
B – база,
  контролни улаз,
  рачуна се напон према емитеру.
Е – емитер,
  Везује се на GND (NPN),
  Везује се на Vcc (PNP).
C – колектор,
  Везује се за потрошач.
NPN PNP

## Slide 16: Закочен бип. тр.
Саша Стојановић
<number>/225
У наставку посматрамо НПН
Услов закочености: UBE < VBE0
Еквивалент кола се добија простим брисањем транзистора.
  линије које су биле повезане на конекторе транзистора остају неповезане.

## Slide 17: Струјно појачање бип. тр.
Саша Стојановић
<number>/225
Једна од карактеристика транзистора.
Креће се у границама 20 – 1000.
Означава се са β.
Представља однос струје колектора и струје базе једном од режима који за нас нису од интереса.

## Slide 18: Засићење бип. тр.
Саша Стојановић
<number>/225
Услов:
  транзистор директно поларисан, и
  IC < β * IB.
У том случају напони су:
  UBE = VBES ≈ 0.7 – 0.8 V
  UCE = VCES ≈ 0.2 V

## Slide 19: Шта је на слици?
Саша Стојановић
<number>/225
β = 100, R1 = 1 kOhm, R2 = 100 Ohm Vcc = 5V

## Slide 20: Шта је на слици?
Саша Стојановић
<number>/225
На улазу 0V.
Транзистор закочен, јер да би струја текла у базу, напон база емитер би требао бити инверзно поларисан (погледати и објашњење на слици)
Струја кроз отпорник R2 не тече
Зато је и пад напона на отпорнику 0V
Зато је на излазу VCC-0V=VCC
β = 100, R1 = 1 kOhm, R2 = 100 Ohm Vcc = 5V

## Slide 21: Шта је на слици?
Саша Стојановић
<number>/225
β = 100, R1 = 1 kOhm, R2 = 100 Ohm Vcc = 5V
На улазу 5V.
Транзистор у засићењу,
Тече струја кроз базу (слика)
Пошто је претпостављено да је транзистор у засићењу, UCE=VCES
Тече струја и кроз отпорник (слика)
Пошто је струја отпорника мања од максималне струје коју транзистор може да пропусти кроз колектор када води, транзистор јесте у засићењу, па је UOUT=0.2V

## Slide 22: DTL – diode-transistor logic
NAND
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 23: TTL – transistor-transistor logic
NAND
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 24: TTL са побољшаним излазом
NAND
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 25: Кола са отвореним колектором
Излаз може да буде на ниском напонском нивоу или у стању високе импедансе.
На излаз се везује отпорник ка Vcc како би се на излазу добио висок ниво умјесто стања високе импедансе.
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 26: Повезивање кола са ОЦ
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 27: Шмитово коло
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 28: Фототранзистор
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 29: MOS транзистори
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 30: NMOS AND и OR
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 31: PMOS AND
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 32: CMOS OR и AND
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 33: Карактеристике логичких кола
Саша Стојановић
<number>/225
Дозвољени напонски нивои на улазу
Загарантовани напонски нивои на излазу
Струјни капацитет на улазу
Струјни капацитет на излазу
Фактор гранања на излазу
Кашњење од улаза до излаза
Вријеме трајања узлазне и силазне ивице
setup и hold времена за секвенцијална логичка кола

## Slide 34: Секвенцијална логичка кола
Саша Стојановић
<number>/225
Лечеви
Флип-флопови
Имплементације познате са ОРТ-а

## Slide 35: ROM меморије
Саша Стојановић
<number>/225
Адресе
0..n-1
Излази

## Slide 36: PLA
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 37: PAL - упрошћено
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 38: Микропроцесор 8086

## Slide 39: Основне карактеристике
Саша Стојановић
<number>/225
16-битни микропроцесор.
Инструкције за рад са:
  8-битним подацима,
  16-битним подацима.
16-битна магистрала података.
20-битна адресна магистрала.
ABUS и DBUS временски мултиплексиране.
Радни напон 5V (?).
Фреквенција сигнала такта 5-10MHz.
Предак процесора у већини данашњих PC рачунара.

## Slide 40: Паковање
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 41: MN/MX пин
Саша Стојановић
<number>/225
Могућност избора два мода рада:
  1 – минимални мод рада
  0 – максимални мод рада
Фиксно повезан прије покретања система.

## Slide 42: Максимални мод
Саша Стојановић
<number>/225
Другачије значење пинова 24-31.
Посебно коло генерише сигнале на контролној магистрали.
Сложенији систем.
Користи се углавном у мултипроцесорским системима.

## Slide 43: Минимални мод рада 1/2
Саша Стојановић
<number>/225
Једноставнији.
Само један процесор у систему.
Процесор генерише сигнале контролене магистрале на пинима 24-31.

## Slide 44: Минимални мод рада 2/2
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 45: Сигнал такта
Саша Стојановић
<number>/225
Правоугаони импулси фреквенције 5, 8 или 10MHz (у зависности од варијанте чипа)
8284 – коло за генерисање сигнала такта и синхронизовање сигнала Reset и Ready.

## Slide 46: Ресет
Саша Стојановић
<number>/225
Висок логички ниво бар 4 периода такта.
Процесор заустављен док је ресет активан.
Секвенца иницијализовања 10 периода такта,
  почиње силазном ивицом ресет сигнала.
Стартна адреса након ресета FFFF0.

## Slide 47: Циклуси на магистрали
Саша Стојановић
<number>/225
Циклус читања:
  из меморије,
  из периферије.
Циклус уписа:
  у меморију,
  у периферију.
Циклус дохватања броја улаза у IVT.

## Slide 48: Циклуси читања и уписа
Саша Стојановић
<number>/225
Машински циклус.
Стандардно 4 фазе.
Свака по један период сигнала такта.
Могуће уметање и произвољног броја стања чекања => прикључивање споријих периферија.

## Slide 49: Временски дијаграми рел. сигнала у циклусу читања
Саша Стојановић
<number>/225
На почетку циклуса поставља се смјер тока података.
У првој фази поставља се адреса.
Адреса се лечује пред крај прве фазе
Потом се АД линије ослобађају за податке
Успоставља се веза између АД линија и DATA магистрале
Предкрај друге фазе поставља се контролни сигнал за читање
На почетку треће фазе провјерава се READY сигнал.
Пошто је READY био 0 на почетку фазе 3, умеће се бар једно стање чекања.
Пошто је READY враћен на 0 прије краја стања чекања, након једног стања чекања прелази се на фазу 4.

## Slide 50: Временски дијаграми рел. сигнала у циклусу уписа
Саша Стојановић
<number>/225
На почетку циклуса поставља се смјер тока података.
У првој фази поставља се адреса.
Адреса се лечује пред крај прве фазе
Потом се АД линије ослобађају постављају за подаци.
Успоставља се веза између АД линија и DATA магистрале
У другој фази поставља се контролни сигнал за упис.
На почетку треће фазе провјерава се READY сигнал.
Пошто је READY био 0 на почетку фазе 3, умеће се бар једно стање чекања.
Пошто је READY враћен на 0 прије краја стања чекања, након једног стања чекања прелази се на фазу 4.

## Slide 51: Опис сигнала 1/2
Саша Стојановић
<number>/225
ALE – Силазна ивица сигнализира тренутак када треба запамтити адресу.
DT/R – Смјер тока података:
  1 – од процесора,
  0 – ка процесору.
DEN – 0 – АД линије се користе за податке и могуће их је повезати на DATA магистралу.

## Slide 52: Опис сигнала 2/2
Саша Стојановић
<number>/225
RD – Контролни сигнал за читање.
WR – Контролни сигнал за упис.
M/IO – Избор адресног простора:
  0 – меморијски,
  1 – улазно/излазни.
  Поставља се на почетку циклуса и не мијења до краја истог циклуса.

## Slide 53: Стања чекања
Саша Стојановић
<number>/225
Стање у којем се ништа не мијења у односу на фазу 3.
READY – Сигнал којим се сигнализира да је периферија/меморија спремна за пренос података.
Фиксно вријеме приступа – READY сигнал се генерише на основу адресе.
Променљиво време приступа – READY се може генерисати на основу сигнала потврде од периферије или на основу максималног времена приступа.

## Slide 54: Генерисање сигнала READY
Саша Стојановић
<number>/225
Процесор проверава овај сигнал на силазну ивицу почетка 3. фазе и на крају сваког стања чекања.
За синхронизацију се користи коло 8284 (дато на наредном слајду).

## Slide 55: 8284
Саша Стојановић
<number>/225
Шмитово коло
Екстерни такт
Избор врсте синхронизације READY сигнала
Памти се мало прије силазне ивице излазног CLK сигнала

## Slide 56: Синхронизација READY сигнала
Саша Стојановић
<number>/225
Силазна ивица:
  памти се пред силазну ивицу сигнала такта (крај друге фазе машинског циклуса);
Узлазна ивица:
  синхронизује се у један или два нивоа,
  један ниво: RDY сигнал се може генерисати до пред крај последњег жељеног wait стања, након чега се наставља са Т4,
  два нивоа: прво се интерно памти на узлазну ивицу последњег жељеног wait стања, а на силазну ивицу краја последњег wait стања се генерише READY сигнал, након чега се наставља са Т4.

## Slide 57: Адресирање 1/2
Саша Стојановић
<number>/225
Адресибилна јединица је бајт.
Ријеч се формира од два сусједна бајта:
  бајт веће тежине на вишој адреси,
  бајт мање тежине на нижој адреси,
  адреса ријечи је адреса бајта мање тежине,
  исти принцип важи и за двоструку ријеч.

## Slide 58: Адресирање 2/2
Саша Стојановић
<number>/225
Последица:
  Адресе бајтова ријечи на парној адреси разликују се само у последњем биту.
  Адресе бајтова ријечи са непарне адресе разликују се поред последњег бита, и у бар још једном биту.
Ово је разлог за спорији пренос ријечи са непарне адресе.

## Slide 59: Величина операнда
Саша Стојановић
<number>/225
Подржани су преноси:
  једног бајта са парне или непарне адресе у једном машинском циклусу,
  једне ријечи са парне адресе у једном машинском циклусу,
  једне ријечи са непарне адресе у два машинска циклуса.

## Slide 60: Селекциони сигнали – А0 и BHE
Саша Стојановић
<number>/225
(A0,BHE)=(0,0) – ријеч са парне адресе по линијама АD15-АD0
(A0,BHE)=(0,1) – бајт са парне адресе по линијама АD7-АD0
(A0,BHE)=(1,0) – бајт са непарне адресе по линијама АD15-АD8
(A0,BHE)=(1,1) – комбинација која се не појављује.

## Slide 61: Меморијске банке
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 62: Пренос бајтова
Саша Стојановић
<number>/225
Само нижи бајт
BHE=1 , A0=0
(парна адреса)
Само виши бајт
BHE=0 , A0=1
(непарна адреса)

## Slide 63: Ријеч са парне адресе
Саша Стојановић
<number>/225
(BHE=0, A0=0)
Notes: <number>

## Slide 64: Ријеч са непарне адресе
Саша Стојановић
<number>/225
Преноси се прво бајт са непарне адресе, па бајт са парне адресе.

## Slide 65: Повезивање у систем
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 66: Стек – понављање укратко
Саша Стојановић
<number>/225
Постоји хардверска подршка за стек.
SP – показује на врх стека (последњу заузету локацију).
Расте ка нижим адресама.
Ради са ријечима.
Обновити прослеђивање параметара преко стека (СП)!

## Slide 67: Адресни модови
Саша Стојановић
<number>/225
Непосредно адресирање
Регистарско
Меморијско директно
Регистарско индиректно
Регистарско индиректно са помјерајем
Базно индексно
Базно индексно са помјерајем
Подсјетити се детаља (СП)

## Slide 68: Задатак
Саша Стојановић
<number>/225
Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.
Садржај регистара процесора је: (IP)=200h, (CS)=1000h, (DS)=0012h, (SS)=00033h, (ES)=00014h, (SI)=11h, (BX)=16h, (CX)=5h, (DX)=6Еh, (SP)=101h, (BP)=32h и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. На датим линијама уписати вриједности које се налазе у регистру АХ након извршаванја инструкције у истом реду? Сматрати да се инструкције извршавају једна за другом.
pop AX ________ SS:SP
add AX, [BX] ________ DS:BX
add AL, [BP][SI] ________ SS:BP+SI
add AX, [BX+8][SI] ________ DS:BX+8+SI

## Slide 69: Прекиди у 8086
Саша Стојановић
<number>/225
Спољни:
  маскирајући,
  немаскирајући.
Унутарњи:
  софтверски (INT),
  break point,
  дијељење нулом,
  прекид после сваке инструкције,
  прекид услед прекорачења.

## Slide 70: Прекиди у 8086
Саша Стојановић
<number>/225
Векторисани.
Табела почиње од адресе 0.
Има 256 улаза, сваки по двије ријечи.
Првих пет фиксно додјељени унутарњим (осим INT) и спољном немаскирајућем прекиду.

## Slide 71: Interrupt Vector Table
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 72: Опслуживање прекида
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 73: Дохватање адресе ISR
Саша Стојановић
<number>/225
За фиксне увијек исти улаз међу првих пет.
INT – у инструкцији садржи број улаза у IVT:
  помножи се са 4 и то је адреса адресе прекидне рутине.
Маскирајући – циклусом дохватања броја улаза у IVT:
  помножи се са 4 и то је адреса адресе прекидне рутине.

## Slide 74: Дијељење нулом
Саша Стојановић
<number>/225
Улаз 0.
Уколико дође до дијељења нулом, прекид се не може спријечити => мора постојати прекидна рутина.
Најчешће се само постави флег да се означи да је дошло до грешке.
У програму би после сваког дијељења требало провјерити овај флег
Могуће и да рутина буде празна, а да се прије дијељења провјери дјелилац.

## Slide 75: Прекид после сваке инструкције
Саша Стојановић
<number>/225
Улаз 1.
Служи да омогући извршавање програма инструкцију по инструкцију у циљу отклањања грешака.
У овај режим се улази постављањем Т флега.
Како је обезбјеђено да се прекид не извршава рекурзивно?

## Slide 76: Постављање Т флега
Саша Стојановић
<number>/225
Не постоје инструкције за постављање и брисање T флега.
Постављање:
PUSF ;PSW на стек
MOV BP, SP
OR WORD PTR BP+0, 0100H ;постављање TF
POPF ;PSW sa steka
Брисање:
AND WORD PTR BP+0, 0FEFFH

## Slide 77: Немаскирајући прекиди
Саша Стојановић
<number>/225
Улаз 2.
NMI – пин за прихватање захтјева за овим прекидом. Окида на узлазну ивицу.
Није их могуће забранити.
Примјери коришћења:
  детекција нестанка напајања, и “чување” система док је на помоћном напајању.
  детекција да је/су неки тастер/и притиснути.

## Slide 78: Break Point
Саша Стојановић
<number>/225
Улаз 3.
У случају да се наиђе на ову инструкцију, прекида се извршавање програма и скаче се на прекидну рутину.
Такође помоћ при тестирању програма.

## Slide 79: Прекорачење
Саша Стојановић
<number>/225
Обрада прекорачења могућа на два начина:
  Jump If Overflow (JO) adresa_koda_za_obradu_greške
  – nije prekid
  Interrupt On Overflow (INTO)
  – prekid
  (ako je OF=0, instrukcija se izvršava kao NOP)
Боље користити прекид јер је доступан са сваког мјеста у коду и сачуваће контекст извршавања.

## Slide 80: INT
Саша Стојановић
<number>/225
Инструкција којом се прекидна рутина позива “као” потпрограм.
Број улаза у IVT се прослеђује као једини операнд овој инструкцији.
Обично се користи да би се кроз прекидне рутине пружиле разне системске услуге при имплементацији оперативних система.

## Slide 81: Маскирајући прекиди
Саша Стојановић
<number>/225
INTR – улазни пин за слање захтјева.
Oсјетљив на ниво, активан са високим нивоом.
Може да се забрани брисањем I флега.
Када се прихвати, шаљу се два негативна импулса да би се прихватио број улаза.
Могу ли се увијек угнијездити два маскирајућа прекида?

## Slide 82: Циклус дохватања броја улаза
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 83: Приоритети прекида
Саша Стојановић
<number>/225
Од највишег ка најнижем:
  Дијељење нулом, INT, INTO,
  NMI
  INTR
  Прекид после сваке инструкције.

## Slide 84: Контролер прекида 8259А

## Slide 85: Зашто?
Саша Стојановић
<number>/225
Једнa улазна линија захтјева за прекид у процесор.
Често потребно више различитих прекида.
Могућности:
  софтверски – прозивање (polling)
  уланчавање (daisy-chain)
  контролер прекида 8259а

## Slide 86: 8259а-основне карактеристике
Саша Стојановић
<number>/225
8 улазних линија за прекиде.
Каскадно повезивање => до 64 улаза за прекид на овај начин (без додатног хардвера.
Четири мода:
  Fully nested mode,
  Rotating priority mode,
  Special mask mode,
  Polled mode.
Маскирање појединачних улаза.

## Slide 87: Везивање једног 8259A
Саша Стојановић
<number>/225
Двије интерне адресе – НЕ ПОВЕЗИВАТИ на А0 магистрале!
Линије за податке и враћање броја улаза у ИВТ => везују се увијек на нижих осам линија магистрале података! Зашто?
Везују се на системске RD, WR i INTA линије.
Излазна линија по којој 8259А шаље захтјев даље.
Улазне линије за прихватање захтјева за прекид.
master/slave или за контролу бафера.
Линије за адресирање славе-а у систему гдје има више од једног 8259A

## Slide 88: Каскадно везивање 8259A 1/2
Саша Стојановић
<number>/225
Није довољно 8 улаза =>
  један мастер,
  на сваки улаз мастера може:
    директно линија захтјева за прекид,
    један slave 8259А
На сваки улаз по један slave 8259A  64 улаза
INT пин master-a => INTR na 8086
  Пинови CAS0, CAS1 i CAS2 су излазни и генеришу адресу slave-a којем се обраћа.
  SP/EN пин везан на висок ниво.
INT Slave-a => одговарајући IR пин master-а
  Пинови CAS0, CAS1 i CAS2 rade kao ulazi
  SP/EN пин везан на низак ниво.
INTA 8086  на све 8259А у систему.

## Slide 89: Каскадно везивање 8259A 2/2
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 90: Основни дијелови 8259А
Саша Стојановић
<number>/225
IMR (Interrupt Mask Register)
IRR (Interrupt Request Register)
ISR (Inservice Register)
Priority solver

## Slide 91: IMR и IRR у 8259A
Саша Стојановић
<number>/225
IMR (Interrupt Mask Register)
  Маскирање појединих улаза.
  Редни број бита = број улаза.
  0 – демаскирање,
  1 – маскирање.
IRR (Interrupt Request Register)
  Регистар за памћење тренутно активних захтјева за прекид.
  Сваки улаз повезан са одговарајућим битом.
  Без обзира на мод, улаз IR мора остати активан до силазне ивице првог импулса INTA сигнала
    ако је импулс прекратак биће генерисан "лажни" прекид 7.

## Slide 92: ISR и PS у 8259A
Саша Стојановић
<number>/225
ISR (Inservice Register)
  За сваки улаз по један бит.
  Захтјев са и-тог улаза се опслужује => и-ти бит регистра постављен.
  У случају "лажног" IR7 прекида, одговарајући бит се не сетује.
Priority solver
  Имплементација приоритета.

## Slide 93: Секвенца прихватања захтјева 1/2
Саша Стојановић
<number>/225
Захтјев на IR,
Шаље се захтјев на INT,
Процесор шаље први негативни импулс
  силазна ивица замрзава стање у свим 8259А како би се приоритети исправно израчунали.
  на узлазну ивицу мастер поставља CAS линије.
У ISR се поставља бит највишег приоритета из IRR (0 највећи приоритет) (контролера чији ће се захтјев опслужити).

## Slide 94: Секвенца прихватања захтјева 2/2
Саша Стојановић
<number>/225
Процесор шаље други негативни пулс на INTA. Одговарајући 8259А шаље број улаза за захтјев који је управо прихваћен.
Одговарајући ISR бит се брише аутоматски у овом тренутку или се чека одговарајућа ЕОИ команда.

## Slide 95: Иницијализација
Саша Стојановић
<number>/225
ICW1 и ICW2 морају бити послате сваком 8259A у систему
Више од једног 8259A
 Шаље се једна ICW3 master-u, и другачија ICW3 slave-u
8086 систем или
специфицирамо посебне услове
 ICW4 master-u и сваком slave-u
А0=0 и D4=1 => ICW1

## Slide 96: Формат ICW1
Саша Стојановић
<number>/225
Није дио CW!
Интерна адреса којој се шаље CW
1 = ICW4 потребна
0 = ICW4 није потребна
1 = само један
0 = више од једног каскадно
За 8086 небитан,
поставити 1
1 – окидање на ниво
0 – окидање на ивицу
За 8086 небитно,
поставити нуле.

## Slide 97: Формат ICW2
Саша Стојановић
<number>/225
Бројеви улаза које ће 8259A слати процесору.
  Број улаза за IRi = ICW2 + i

## Slide 98: Формат ICW3 1/2
Саша Стојановић
<number>/225
Ѕlave:
  његова адреса која ће се појавити на CAS линијама,
  одговара редном броју линије на master-у на коју је тај slave повезан.
Master:
  Информација на којим линијама постоји slave.
  1 – на одговарајућем улазу је slave.

## Slide 99: Формат ICW3 2/2
Саша Стојановић
<number>/225
Master-у
Свим slave-овима

## Slide 100: Формат ICW4 1/2
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 101: Формат ICW4 2/2
Саша Стојановић
<number>/225
AEOI – Активира аутоматско брисање бита у ISR региистру по прихватању одговарајућег захтјева (узлазна ивица другог INTA импулса).
Buffered мод – користе се додатни бафери који се отварају сигналом SP/EN па се мастер/славе мора задати софтверски.

## Slide 102: Fully Nested Mode
Саша Стојановић
<number>/225
Подразумијевани мод.
Улази имају приоритете.
Док је сетован неки бит у ISR сви даљи захтјеви истог или нижег приоритета се одбијају.
Специјални мод (SFNM) се користи када мастер има на неком улазу slave да се омогући приоритетно опслуживање свих захтјева.
  славе није маскиран по прихватању његовог захтјева,
  шаље се EOI slave-у, испитује се да ли има још неки IS у истом slave-у, ако нема шаље се EOI master-у.

## Slide 103: Формат OCW1
Саша Стојановић
<number>/225
Мора се послати 8259A

## Slide 104: Формат OCW2 1/3
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 105: Формат OCW2 2/3
Саша Стојановић
<number>/225
Двије врсте команди:
  NON-SPECIFIC – команда се односи на управо опслужени захтјев (највећег приоритета).
  SPECIFIC – задаје се и број улаза на који се команда односи.
ЕОI:
  команда за брисање одговарајућег бита у ISR,
  начин да контролер сазна када се која рутина заршила и да на основу тога исправно ради са приоритетима.

## Slide 106: Формат OCW2 3/3
Саша Стојановић
<number>/225
Аутоматско ротирање – у AEOI моду, након опслуживања долази до ротирања приоритета, тај ниво постаје најнижег приоритета.
Специфично ротирање ротира тако да задати улаз постане најнижег приоритета.
Ако је управо опслужен i-ти, Нови приоритети су (највиши ка најнижем):
  i+1, i+2, ..., 7, 0, 1, ..., i

## Slide 107: Формат OCW3
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 108: Poll
Саша Стојановић
<number>/225
Poll команда значи да се следећи RD сматра као дозвола.
Команда се мора поновити сваки пут када се жели прихватање броја улаза.
Поставља се одговарајући бит у ISR.
8259а шаље број улаза:

## Slide 109: Читање IMR, IRR и ISR
Саша Стојановић
<number>/225
Задаје се одговарајућа ICW3.
Могуће једну команду користити више пута (ако се једном постави читање ISR, докле год желимо да читамо ISR, довољно је да читамо са одговарајуће адресе – није потребна нова команда)
На следећи RD шаље се одговарајућа вриједност.
OCW1 =>IMR
OCW3 =>ISR и IRR

## Slide 110: Специјалне маске
Саша Стојановић
<number>/225
Гаси класични механизам приоритета.
Не прихватају се прекиди истог типа који се већ обрађују ако ISR није обрисан.
Не прихватају се ни маскирани.
Прихватају се сви немаскирани без обзира на приоритет.

## Slide 111: Тајмер 8254

## Slide 112: Основне карактеристике
Саша Стојановић
<number>/225
3 независна 16-битна програмабилна бројача.
Бинарно и БЦД бројање.
Сваки има свој такт до 8МHz (8254-2 до 10 MHz)
6 модова рада.
Читање без заустављања бројања.
Истовремено читање више бројача.

## Slide 113: 8254 споља
Саша Стојановић
<number>/225
8-битна магистрала
података
Тајмер 0.
Тајмер 1.
Тајмер 2.
4 интерне адресе.
Контролни
сигнали.

## Slide 114: 8254 изнутра
Саша Стојановић
<number>/225
Гате је сигнал који
хардверски дозвољава
или ресетује бројање

## Slide 115: Интерне адресе
Саша Стојановић
<number>/225
На линије чипа А0 и А1 никад не повезивати А0 адресне магистрале.
Најчешће се повезују на А1 и А2 адресне магистрале.
Приступ бројачима – читање или упис вриједности бројача

## Slide 116: Један бројач изнутра
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 117: Контролни регистар
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 118: Иницијализација
Саша Стојановић
<number>/225
Једина два правила:
  за сваки бројач прво контролна ријеч, па почетна вриједност,
  почетна вриједност мора бити у задатом формату (само виши бајт, само нижи...)
Могуће понављати упис почетне вриједности без поовног уписа контролне ријечи.
Водити рачуна да само једна нит може да уписује – ако дође до преплитања двије нити које врше упис почетне вриједности, могућ некоректан упис.

## Slide 119: Читање бројача
Саша Стојановић
<number>/225
Три могућа начина:
  просто читање,
  лечовање појединачног бројача,
  Read-back команда.
Просто читање:
  Такт мора бити забрањен са Гате улазом или екстерном логиком или
  може доћи до читања недефинисане вриједности.

## Slide 120: Лечовање појединачног бројача
Саша Стојановић
<number>/225
Шаље се команда за лечовање одговарајућег бројача.
Вриједност остаје залечована у излазним леч колима до:
  читање или
  репрограмирања.
Не утиче на мод бројача.
Наредна лечовања прије читања се игноришу.

## Slide 121: Read-back команда 1/3
Саша Стојановић
<number>/225
Памћење вриједности и статуса једног или више бројача у једном тренутку.
Запамћени бројачи као да су запамћени лечовањем.
Сва наредна лечовања и read-back команде прије читања претходно лечованих вриједности се игноришу.

## Slide 122: Статус бројача
Саша Стојановић
<number>/225
Добија се read-back командом.
Null Count – да ли се последња уписана вриједност може прочитати (да ли је учитана у бројачки елемент).
Notes: <number>

## Slide 123: Read-back команда 2/3
Саша Стојановић
<number>/225
У случају лечовања и статуса и бројача, чита се прво статус, па онда бројач, без обзира шта је прво лечовано (ако се деси да су бројач и статус лечовани различитим командама).

## Slide 124: Read-back команда 3/3
Саша Стојановић
<number>/225
Примјери:

## Slide 125: Модови – потребне дефиниције
Саша Стојановић
<number>/225
CLK пулс – узлазна и силазна ивица у том редослиједу.
Окидач – узлазна ивица Гате сигнала.
Учитавање бројача – Упис вриједности из прихватног регистра у бројач

## Slide 126: Модови бројања
Саша Стојановић
<number>/225
6 модова.
Модови су приказани кроз временске дијаграме таласниих облика за које вежи:
  Бинарни (не BCD) бројачи
  Само LSB (Least Significant Byte)
  Бројач је увијек селектован (CS=0)
  Испод дијаграма су вриједности бројача
  N – недефинисана вриједност бројача
  Нижи број је LSB, а виши MSB (ne čita se)
  Вертикалне линије – прелази између вриједности

## Slide 127: Мод 0 – прекид на последњем броју
Саша Стојановић
<number>/225
Обично се користи као бројач догађаја
GATE=1 - бројач активан за бројање,
  нема утицаја на излаз,
  не спречава учитавање бројача.
Упис бројача од 2 бајта:
  зауставља бројање након уписа првог бајта и излаз обара на 0,
  након уписа другог, на следећи пулс такта учитава бројач и наставља са бројањем (исто и при само једном бајту).
Први пулс такта учитава бројач.
Сваки наредни смањи бројач за 1.
Излаз остаје на 0 док не доброји до 0

## Slide 128: Мод 0 – прекид на последњем броју
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 129: Мод 0 – прекид на последњем броју
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 130: Мод 0 – прекид на последњем броју
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 131: Мод 1 – хардверски ретригерабилни са једним скоком
Саша Стојановић
<number>/225
Гате – окидач (не утиче на излаз), на следећи пулс такта:
  учитава бројач,
  обара излаз на 0.
Када доброји до 0, излаз постаје 1 и остаје тако до следећег пулса такта после окидача.
Ретригерабилан – броји н тактова после последњег окидања.
Упис новог бројача не утиче на тренутно бројање, осим ако се поново окине.

## Slide 132: Мод 1 – хардверски ретригерабилни са једним скоком
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 133: Мод 1 – хардверски ретригерабилни са једним скоком
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 134: Мод 1 – хардверски ретригерабилни са једним скоком
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 135: Мод 2 – Генератор периодичних импулса
Саша Стојановић
<number>/225
Гате – дозвола и окидач.
Упис контролне ријечи (у овом тренутку излаз расте на 1) и бројача на следећи пулс такта учитава бројач.
Броји до 1 и генерише 0 на излазу у трајању једног периода сигнала такта.
Потом опет учитава почетну вриједност и све поново.
Пад Гате зауставља бројање и на излаз поставља 1.
Тригер на следећи пулс такта учитава бројач и отпочиње бројање.
Упис нове вриједности бројача не утиче на текуће бројање, до новог учитавања или тригера.

## Slide 136: Мод 2 – Генератор периодичних импулса
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 137: Мод 2 – Генератор периодичних импулса
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 138: Мод 2 – Генератор периодичних импулса
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 139: Мод 3 – генератор правоугаоних импулса
Саша Стојановић
<number>/225
Гате – дозвола и окидач
Након уписа контролне ријечи (у овом тренутку излаз постаје 1) и бројача, на следећи пулс такта учитава се бројач.
Када се доброји до пола, излаз остатак времена у циклусу остаје низак.
Ако Гате падне на 0, излаз одмах поставља на 1.
Окидач учитава почетну вриједност на следећи пулс такта ако је стигао прије половине текућег циклуса.
У супротном, нова вриједност ће бити учитана на крају текућег полуциклуса.
Паран бројач – иста ширина 0 и 1.
Непаран бројач – 1 је дуже за 1 период такта.

## Slide 140: Мод 3 – генератор правоугаоних импулса
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 141: Мод 3 – генератор правоугаоних импулса
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 142: Мод 3 – генератор правоугаоних импулса
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 143: Мод 4 – софтверски окинут импулс
Саша Стојановић
<number>/225
Гате – дозвола (не утиче на излаз).
Упис контролне ријечи (у овом тренутку излаз постаје 1) и бројача на следећи пулс такта учита бројач.
Када бројач доброји до 0, генерише се 0 ширине једног периода такта.
Упис новог бројача учитава тај бројач на следећи пулс такта.
У случају два бајта исто као код мода 0.

## Slide 144: Мод 4 – софтверски окинут импулс
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 145: Мод 4 – софтверски окинут импулс
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 146: Мод 4 – софтверски окинут импулс
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 147: Мод 5 – хардверски окинут импулс
Саша Стојановић
<number>/225
Гате – окидач.
Исто ради и генерише исти излаз као мод 4, осим:
  нови бројач се учитава на следећи пулс такта после окидача,
  ретригерабилан,
  упис нове вриједности бројача не утиче на текуће бројање.

## Slide 148: Мод 5 – хардверски окинут импулс
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 149: Мод 5 – хардверски окинут импулс
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 150: Мод 5 – хардверски окинут импулс
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 151: Заједничко за све модове
Саша Стојановић
<number>/225
Упис контролне ријечи зауставља бројање и доводи излаз у почетно стање.
Гате се одабира на узлазну ивицу сигнала такта.

## Slide 152: Серијски порт 8251а

## Slide 153: Основне карактеристике
Саша Стојановић
<number>/225
Синхрони и асинхрони серијски пренос података.
Синхрона комуникација до 64Kbaud(?).
Асинхрона комуникација до 38.4Kbaud(?).
Бафери на пријему и слању.
Детекција грешака (парност, препуњавање бафера, неисправан оквир).
Контролни сигнали за повезивање са модемом.

## Slide 154: 8251а споља
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 155: 8251а изнутра
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 156: Интерне адресе
Саша Стојановић
<number>/225
Ц/Д:
  1 – контролни и статусни регистар,
  0 – подаци.

## Slide 157: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
TхD – излазна линија за серијско слање података.
TхRDY – спреман да прихвати податак за слање.
  Увијек низак ако је слање заустављено.
  Исти пин у статусу присутан без маскирања.
  Упис податка од стране CPU обара овај сигнал са водећом ивицом сигнала WR.
  Маскиран ако је слање забрањено (контролна р. или CTS).
TхEMPTY – да ли су послати сви подаци.
  Асинхрони: Висок ниво означава да је контролер празан – нема шта да се шаље.
  Синхрони: на високом нивоу ако нема још преосталог податка за слање и шаље се аутоматски синхронизациони карактер.
TxC – Такт за слање податка. Шифтовање податка на силазну ивицу овог сигнала.

## Slide 158: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
RXD – улазна линија за серијске податке.
RxRDY – постоји примљен податак спреман за читање од стране процесора. Постаје активан тек пошто се прихвати читав знак и пренесе у прихватни бафер. У случају не читања знака прије пријема следећег, нови знак се уписује умјесто старог.
RxC – такт за пријемник. Може бити исти као и за предајник. Подаци се узоркују на узлазну ивицу овог сигнала (зашто?)

## Slide 159: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
SYNDET/BRKDET
  Синхрони мод
    излазни пин:
      ресетује се по ресету или читању статуса
      сетује се по препознавању синхронизационог карактера.
    улазни пин:
      након узлазне ивице овог сигнала на следећу узлазну ивицу такта почиње слагање података.
  Асинхрони мод
    активан ако је у току задња два узастопна стоп бита улаз био низак.
    деактивира се ресетом или појавом високог нивоа на улазу.
    може се прочитати кроз статус.

## Slide 160: Пинови – модем
Саша Стојановић
<number>/225
DST (Data Set Ready) – улазни пин, тестира се кроз статус.
DTR (Data Terminal Ready) и RTS (Request To Send) – излазни пинови контролабилни кроз контролни регистар.
CTS (Clear To Send) – улазни пин, тестира се кроз статус. Активан ниво (низак) омогућава слање ако је слање дозвољено одговарајућом командом. Укидање дозволе шаље све што је уписано прије тога и потом зауставља слање.

## Slide 161: Такт
Саша Стојановић
<number>/225
Ниједан екстерни сигнал се не референцира на такт.
Сигнал такта мора имати бар 30 пута већу фреквенцију од фреквенције слања и пријема бита.
Обично се веже на PCLK

## Slide 162: Иницијализација
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 163: Контролна ријеч
Саша Стојановић
<number>/225
Постоје два типа:
  за сетовање мода,
    препознаје се као први упис након
      екстерног ресета (улаз мора бити активан најмање 6 периода такта), или
      интерног ресета,
  командна,
    сви остали уписи у контролни регистар.

## Slide 164: Сетовање мода – асинхрони рад
Саша Стојановић
<number>/225
Однос периода сигнала такта и трајања једног бита.
Величина знака.
Заштита додавањем бита парности.

## Slide 165: Сетовање мода – синхрони рад
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 166: Команда
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 167: Статус
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 168: Асинхроно слање
Саша Стојановић
<number>/225
Подаци се уписују по најнижим битима магистрале података.
Додају се страт бит, парност и стоп бит.
Након старт бита шаљу се прво бити најмање тежине.
Одговарајућом командом шаљу се BREAK знакови.
Када се не шаље ништа, излаз остаје висок.

## Slide 169: Асинхрони пријем
Саша Стојановић
<number>/225
Чека се за силазну ивицу улаза.
За 16х и 64х се провјерава опет на средини бита, да ли је 0?
  јесте – наставља се пријем,
  није – лажни старт, зауставља се пријем.
Узоркују се сви бити на средини интервала. Захтјева се само један стоп бит без обзира шта је програмирано.
Ако је стоп бит 0, frame error,
Ако парност није ок, parity error,
Ако се прими још један знак прије читања претходно примљеног, OVERRUN error.

## Slide 170: Асинхрони пренос
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 171: Синхроно слање
Саша Стојановић
<number>/225
Излаз 1 до уписа првог знака (синхронизациони).
Када се упише податак и када је CTS сигнал активан, шаљу се подаци.
Ако нестане података, TxEMPTY постаје активан и шаљу се синхронизациони карактери.
Упис податка интерно ресетује TxEMPTY.

## Slide 172: Синхрони пријем 1/3
Саша Стојановић
<number>/225
Синхрони пријем => следећа команда терба да уведе чип у HUNT мод.
Интерна синхронизација
  На сваку границу бита тестира се садржај са првим синхронизационим знаком.
  Ако има два, по препознавању првог упарује се и други.
  Ако је синхронизација успјешна, излази се из HUNT мода и генерише SYNDET.
Екстерна синхронизација
  Узлазна ивица SYNDET ради исто што и препознавање синхронизационих карактера.
  SYNDET мора остати активан један период сигнала такта након чега се може укинути.

## Slide 173: Синхрони пријем 2/3
Саша Стојановић
<number>/225
Парност и препуњавање се провјеравају стандардно, као код асинхроног преноса.
Парност се провјерава чак и када је забрањен пријем (ван HUNT мода)
Ако се синхронизација изгуби, CPU треба да поново зада HUNT мод
Тада се сви бити у улазним баферима постављају на 1 да не дође до лажне синхронизације.

## Slide 174: Синхрони пријем 3/3
Саша Стојановић
<number>/225
Када је синхронизација обављена и даље је активно коло које препознаје синхронизационе знакове.
Ако два читања покажу SYNDET, то значи да је између примљен синхронизациони карактер.

## Slide 175: Синхрони пренос
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 176: Паралелни порт 8255

## Slide 177: Основне карактеристике
Саша Стојановић
<number>/225
Паралелна комуникација.
3 бидирекциона порта по 8 бита.
3 мода рада.
Генерисање контролних сигнала за синхронизацију комуникације.

## Slide 178: Прост улаз/излаз
Саша Стојановић
<number>/225
Постоје само линије за податке.
Тренутак промјене/читања података није прецизно дефинисан.
Углавном за очитавање неких сензора код којих је на излазу стално присутна нека вриједност.
Потенцијални проблем: читање у тренутку промјене!

## Slide 179: Улаз/излаз са строб сигналом
Саша Стојановић
<number>/225
Слично као прост улаз излаз осим што се додатним сигналом говори када су подаци валидни.
Прималац мора бити увијек спреман да прихвати податак

## Slide 180: Једноструки handshake улаз/излаз
Саша Стојановић
<number>/225
Предајна страна поставља Strob сигнала – подаци су спремни на магистрали.
Прихватна страна потом поставља Ack сигнал – подаци су преузети.

## Slide 181: Двоструки handshake улаз/излаз
Саша Стојановић
<number>/225
Постављање Ack сигнала након постављања Strob значи да је прихватна страна спремна да прихвати податак.
При укидању Strob сигнала подаци се читају са магистрале и укида се и Ack сигнал.

## Slide 182: 8255 споља
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 183: 8255 изнутра
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 184: Интерне адресе
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 185: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
PA7..0 – Порт А:
  улазни или излазни
  модови рада:
    мод 0
    мод 1
    мод 2
PB7..0 – Порт Б:
  улазни или излазни
  модови рада:
    мод 0
    мод 1
PC7..0 – Порт Ц:
  може се подијелити на два 4-битна порта.
  модови рада:
    мод 0
    контролни сигнали

## Slide 186: Контролна ријеч 1/2
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 187: Контролна ријеч 2/2
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 188: Модови рада
Саша Стојановић
<number>/225
Мод 0
Мод 1
Мод 2

## Slide 189: Мод 0
Саша Стојановић
<number>/225
Прост улаз/излаз.
Постављање портова а и/или б у мод 0 => одговарајућа половина ц порта је у моду 0.
Два 8 – битна и два 4 – битна порта.
Сваки може засебно бити улазни или излазни.
Излаз се лечује.
Улаз се директно чита (без лечовања).

## Slide 190: Мод 0 - улаз
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 191: Мод 0 - излаз
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 192: Мод 1
Саша Стојановић
<number>/225
Strob-овани улаз/излаз
  једноструки handshake?
Само портови А и Б.
Порт Ц – контролни сигнали.
И улаз и излаз су лечовани.

## Slide 193: Мод 1 - улаз
Саша Стојановић
<number>/225
STB (Strob) – низак ниво памти податке.
IBF (Input Buffer Full) – висок ниво – подаци су расположиви.
  расте појавом Strob сигнала.
  ресетује се растућом ивицом RD сигнала.
INTR – за генерисање захтјева за прекид.
  1 на STB и IBF сетује овај сигнал.
  Ресетује га силазна ивица RD сигнала.
  дозвољава се и забрањује сетовањем/ресетовањем бита који одговара STB

## Slide 194: Мод 1 – улаз, временски дијаграм
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 195: Мод 1 - излаз
Саша Стојановић
<number>/225
OBF (Output Buffer Full) – податак је расположив на излазу.
  сетује се растућом ивицом WR
  ресетује се док је ACK 0
ACK – низак ниво потврђује да је податак прочитан.
INTR – генерисање захтјева за прекид.
  ресетује се узлазном ивицом WR,
  сетује се када су OBF и ACK 1
  може се забранити сетовањем/ресетовањем бита који одговара ACK.

## Slide 196: Мод 1 – излаз
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 197: Мод 2
Саша Стојановић
<number>/225
Само порт А.
Бидирекциони порт.
Порт Б може бити у моду 0 или моду 1.
Дио порта Ц се користи за контролне сигнале.
И улаз и излаз се лечује.

## Slide 198: Мод 2 – контролни сигнали
Саша Стојановић
<number>/225
INTR – генерисање захтјева за прекид при улазу или излазу.
OBF – CPU је уписао податак.
ACK – Уписани податак је прочитан са порта.
  INTE 1 – дозвола/забрана прекида везаног за излаз (сет/ресет ACK).
STB – Памти податак са порта.
IBF – Постоји запамћен податак који CPU треба да прочита.
  INTE 2 – дозвола/забрана прекида везаног за улаз (сет/ресет STB).

## Slide 199: Мод 2 – распоред контролних сигнала.
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 200: Мод 2 – временски дијаграм
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 201: Читање статуса порта Ц
Саша Стојановић
<number>/225
Чита се простим читањем порта Ц.
Десно: Формат статуса.
Доле: Замјене одређених линија са улаза.

## Slide 202: Тастатура и дисплеј

## Slide 203: ДМА контролер 8237

## Slide 204: Увод
Саша Стојановић
<number>/225
Четири независна канала за пренос података између меморије и периферије.
Могућност преноса меморија – меморија.
Иницијализација блока меморије.
Могућност каскадног проширења.
Брзина преноса до 1.6МВ/s.

## Slide 205: 8237А – споља
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 206: 8237А – изнутра
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 207: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
CLK – такт за интерне операције.
  Утиче на брзину преноса.
  8237А-5 може да ради на 5MHz.
RESET – активан са високим нивоом.
  Брише статусни, контролни, “захтјевни” и помоћни регистар.
  Брише први/задњи фф и сетује маску.
  Након ресета, уређај је у Idle стању.
READY – сигнал који је сличан истоименом сигналу на процесору 8086.

## Slide 208: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
HRQ – линија по којој се процесору шаље захтјев.
  Ако је одговарајући бит маске ресетован, присуство валидног DREQ поставља захтјев на ову линију.
DREQ0..3 – асинхроне улазне линије по којима периферија захтјева пренос података.
  При фиксном приоритирању, 0 има највиши приоритет.
  Активан ниво је програмабилан.
  После ресета активан ниво је висок ниво.
  Препознавање захтјева сигнализира се по одговарајућој DACK.
  Захтјев мора остати активан до потврде.
  DACK су по ресету активне са ниским нивоом (програмабилно).
HLDA – сигнал по којем се од процесора прима дозвола за коришћење магистрале (процесор се одрекао магистрале).

## Slide 209: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
D0..7 – магистрала података.
  Комуникација са CPU.
  Пренос података и дијела адресе при DMA.
A0..3 – бидирекционе линије (тростатичке).
  улазне за вријеме Idle и S0 циклуса – CPU адресира регистар из којег чита/у који уписује.
  излазне за вријеме активних циклуса након добијања дозволе – контролер избацује адресу са које чита/на коју пише.
А4..7 – излазне адресне линије (тростатичке).
  користе се за вријеме активних циклуса.
Notes: <number>

## Slide 210: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
AEN – сигнал за укључивање лечева за виших 8 бита.
  Активан ниво је висок ниво.
  Може се користити за забрану излаза других бафера прикључених на системску магистралу.
ADSTB – сигнал за памћење виших 8 бита адресе у спољним леч колима.
MEMR – сигнал за читање из меморије при:
  DMA читању,
  преносу из меморије у меморију.
  Активан са ниским нивоом.
MEMW – сигнал за упис у меморију при:
  DMA упису,
  преносу из меморије у меморију.
  Активан са ниским нивоом.

## Slide 211: Пинови
Саша Стојановић
<number>/225
IOR – бидирекциони:
  улаз за вријеме Idle циклуса – CPU чита неки регистар.
  излаз за вријеме активног циклуса – DMA чита податак из периферије.
IOW – бидирекциони:
  улаз за вријеме Idle циклуса – CPU уписује у неки регистар.
  излаз за вријеме активног циклуса – DMA уписује податак у неку периферију.
EOP – бидирекциони сигнал активан са ниском ивицом.
  интерна или екстерна активација завршава текућу операцију.
  ако бројач доброји (било који) генерише се сигнал.
  ТЦ и бит маске се сетују.
  у случају аутоиницијализације
    бит маске је неизмјењен
    учитава се базни регистар тог канала у текући регистар
Pin5 – препоручено да се увијек веже на висок логички ниво.

## Slide 212: Регистри
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 213: Циклуси и стања
Саша Стојановић
<number>/225
Два типа циклуса:
  Idle циклус
  Активни циклус
Сваки циклус састављен од стања
Постоји 7 стања.
  Свако стање један читав период такта.

## Slide 214: Стања
Саша Стојановић
<number>/225
SI – неактивно стање.
  Када нема DMA захтјева.
  Може бити у току програмирање.
S0 – прво стање DMA сервисирања.
  Издат захтјев процесору за магистралом,
  дозвола још није враћена.
S1..4 – стања у току циклуса преноса података.
  Преноси меморија-периферија и периферија меморија се обављају директно (податак се не пролази кроз DMA контролер).
  Пренос меморија-меморија захтјева да се стања S1..4 понове два пута.

## Slide 215: Idle циклус
Саша Стојановић
<number>/225
Нема захтјева -> Idle циклус.
Састоји се од неактивних стања (SI).
Активан CS и неактиван HLDA => испуњен услов за програмирање (важи и за S0).
Испуњен услов за програмирање => CPU приступа неком интерном регистру.
Пети адресни бит – интерни фф (приступ вишем или нижем бајту ријечи).
  Ресетује се са главним брисањем, ресетом или посебном командом.

## Slide 216: Активан циклус
Саша Стојановић
<number>/225
Претходи Idle циклус у којем стиже захтјев.
  Почиње активан циклус и поставља се HRQ.
4 врсте активних циклуса (мод рада):
  појединачни пренос
  блоковски пренос
  захтјевани пренос
  каскадни мод

## Slide 217: Појединачни пренос
Саша Стојановић
<number>/225
За једну добијену дозволу, преноси се само један бајт.
Декрементира се бројач (после преноса).
Адреса се инкрементира или декременира (после преноса).
Прелаз бројача са 0000 на FFFF генерише TC (Terminal Count).
Захтјев мора бити активан до прихватања дозволе.
Ако захтјев остане активан, HRQ се укида и потом генерише нови захтјев.
  тек по пријему нове дозволе може отпочети нови циклус.
  Загарантовано могућ један машински циклус у корист процесора.

## Slide 218: Блоковски пренос
Саша Стојановић
<number>/225
Захтјев мора остати активан до пријема дозволе (после се може укинути).
Преноси се низ података до:
  TC (0000->FFFF), или
  Спољног сигнала EOP
Ако је у моду аутоиницијализације, при завршетку сервиса учитаће почетне вриједности.

## Slide 219: Захтјевани мод
Саша Стојановић
<number>/225
Пренос низа бајтова у складу са капацитетом периферије.
DREQ мора пасти на 0 прије S4 да би се пренос привремено зауставио.
ТC или EOP ће завршити пренос.
  Ако је сетована аутоиницијализација учитавају се почетне вриједности одговарајућих регистара.

## Slide 220: Каскадно везивање
Саша Стојановић
<number>/225
Сви излази су неактивни
Може да буде и више нивоа

## Slide 221: Типови трансфера
Саша Стојановић
<number>/225
Сваки од прва 3 активна мода може да се користи у три типа трансфера:
  читање,
    читање из меморије,
    упис у периферију;
  упис,
    читање из периферије,
    упис у меморију;
  верификација
    нема трансфера података,
    не генеришу се контролни сигнали за читање и упис
    генерише се адреса и реагује на EOP.

## Slide 222: Пренос меморија-меморија
Саша Стојановић
<number>/225
Користе се канали 0 и 1.
Софтверски се поставља захтјев за канал 0.
Канал 0 се користи за читање.
Податак се кроз 4 стања прочита у привремени регистар.
Канал 1 се користи за упис и бројање података.
Канал 0 може бити програмиран да задржи исту адресу (иницијализација блока меморије)
Реагује на EOP
Препознаје се: AEN активан без активног DACK.

## Slide 223: Аутоиницијализација
Саша Стојановић
<number>/225
Текућа адреса се учитава из регистра базне адресе.
Текући бројач се учитава из регистра базног бројача.
Бит маске се не одбацује.
Код преноса меморија-меморија бројачи треба да буду исти.
  У случају прекидања, EOP треба генерисати у оба циклуса на магистрали.

## Slide 224: Приоритети
Саша Стојановић
<number>/225
Највећи приоритет улаз 0.
Два мода:
  фиксни,
  ротирање (управо опслужени добија најнижи приоритет).
Док се један канал сервисира, остали се не гледају.
Када се заврши сервис, прво се чека да HLDA падне на неактиван ниво, па се тек онда поставља наредни захтјев.

## Slide 225: Компримовање времена
Саша Стојановић
<number>/225
Ако брзина компонената дозвољава, трансфер се може обавити у двије фазе.
Избацује се S3 и S1.
S1 се дода само када је потребно промјенити виших осам бита адресе.
У S2 се мијења нижих 8 бита
У S4 се обавља читање и упис.

## Slide 226: Регистри
Саша Стојановић
<number>/225
Текућа адреса и текући бројач – текуће сервисирање.
Базна адреса и базни бројач – оригиналне вриједности, учитавају се заједно са претходним.
У бројач треба уписати за 1 мањи број од броја ријечи које се преносе.
Регистар захтјева:
  4 бита, за сваки канал по један,
  може се сетовати/ресетовати софтверски (користи се само у случају блоковског мода преноса),
  ресетују се са TC, EOP или ресетовањем.
  Не маскирају се и користе се даље за генерисање захтјева.
Привремени регистар садржи бајт из последљег трансфера меморија-меморија, осим ако је урађен ресет.

## Slide 227: Регистар захтјева
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 228: Командни регистар
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 229: Мод регистар
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 230: Регистар маске
Саша Стојановић
<number>/225
Сетовање блокира одговарајући улаз.
ЕОП сетује улаз осим у случају аутоиницијализације.
Ресет сетује све бите.

## Slide 231: Статус
Бити 0-3:
  сетују се када одговарајући канал генерише ТЦ или екстерни ЕОП;
  ресетују се приликом читања статуса и ресета.
Бити 4-7 су сетовани ако на одговарајућем каналу постоји захтјев.
Саша Стојановић
<number>/225
Notes: <number>

## Slide 232: Приступ регистрима
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 233: Софтверске команде
Саша Стојановић
<number>/225
Не захтјевају податке.
Брисање фф први/задњи:
  Мора се издати прије уписа адресе и бројача.
Master Clear – исти ефекат као хардверски ресет.
Брисање регистра маске – брише све бите.

## Slide 234: Команде
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 235: Адресе регистара1/2
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 236: Адресе регистара1/2
Саша Стојановић
<number>/225

## Slide 237: Повезивање у систем
Саша Стојановић
<number>/225
Notes: <number>