## Slide 1: FPGA Field Programmable Gate Arrays

## Slide 2: Шта је конфигурабилно?
CLB
  LUT
  интерно повезивање
IOB
Везе између CLB
Наменске компоненте на чипу
  множачи
  меморија
  контрола такта

## Slide 3: Пример: Cyclone II

## Slide 4: FPGA – предности и мане
Предности
  релативно јефтини
  велики капацитет
  могућност репрограмирања чак када је производ испоручен
  кратко време развоја
Мане
  мањи капацитет и брзина у односу на Full-Custom кола
  потребни софистицирани алати

## Slide 5: FPGA – предности и мане
Карактеристика | FPGA | Full-Custom
Време развоја | Кратко | Дуго
Цена производа (у великом серијама) | Висока | Ниска
Могућност измене након фабрикације | Могуће | Немогуће
Перформансе | Средње | Веома високе
Густина паковања | Средња | Веома висока
Потрошња енергије | Висока | Ниска
Минимална величина серије | Нула | Велика
Комплексност дизајна | Средња | Висока
Комплексност тестирања | Средња | Висока
Време за исправку грешке | Сати | Месеци

## Slide 6: CLB Configurable Logic Block
Могуће формирати произвољну логичку функцију
Синхрон или асинхрон излаз
Континуални излаз или са сигналом дозволе

## Slide 7: CLB - варијанте
У зависности од конкретног чипа мења се:
  број и величина лут табеле
  број и врста меморијских елемената
  интерна комбинациона логика (могућност интерног повезивања)
  додатне функционалности

## Slide 8: LUT Look-Up Table
1 битна меморија
улази су везани на адресне линије
излаз је садржај меморије са адресе описане текућим вредностима на улазу
фиксно кашњење

## Slide 9: Имплементација логичких функција
Претпоставка: n-улазни CLB
Функције се рашчлањују на n-улазне функције
Свака n-улазна функција се мапира на један CLB
Повезивањем CLB-ова се формира тражена функција

## Slide 10: Cyclone II LE
Два режима рада:
  нормални
  аритметички

## Slide 11: Cyclone II LE – нормални мод

## Slide 12: Cyclone II LE – аритметички мод

## Slide 13: Повезивање
2Д матрица жица које у пресеку имају конфигурабилне везе (два слајда напред)
Због ефикаснијег повезивања веома често постоји више типова веза:
  оне које повезују суседне елементе
  оне које повезују прве несуседне елементе,
  оне које повезују сваких n-ти, где је n цeо број већи од 2.
  крајње елементе
  ...

## Slide 14: Повезивање

## Slide 15: Конфигурабилне везе

## Slide 16: LAB и везе
LAB - Logic Array Block

## Slide 17: LAB контролни сигнали

## Slide 18: IOB
Један блок по пину
Могућност конфигурације:
  смер:
    улазни
    излазни
    бидирекциони
  синхронизација:
    директни
    синхрон са сигналом такта
  низ других могућности( pull-up, pull-down отпорници...)

## Slide 19: Пример: Cyclone II

## Slide 20: Фабрикација
Чип се прави од полупроводника
  Најчешће силицијум
Кристална решетка силицијума је слаб проводник
Додају се други елементи
  Група V (n-тип)
  Група III (p-тип)

## Slide 21: P-N Спој
Диода
Струја може да тече у једном смеру

## Slide 22: nMOS транзистор
metal – oxide – semiconductor (MOS)

## Slide 23: pMOS транзистор
metal – oxide – semiconductor (MOS)

## Slide 24: Инвертор
CMOS

## Slide 25: Инвертор
Полупроводник са мало несилицијумових атома, у контакту са напајањем или нулом преко метала прави Шотки диоду

## Slide 26: Маске
Транзистори и жице се праве помоћу маски

## Slide 27: Маске
Шест маски
  n-well
  Polysilicon
  n+ diffusion
  p+ diffusion
  Contact
  Metal

## Slide 28: Кораци у фабрикацији
Почне се са празним вафером
Инвертер се прави од дна ка врху
  Направи се p-substrate
Први корак формирати n-well
  Постави се заштита SiO2
  Уклони се део заштите тамо где ће бити n-well
  Убризгати n атоме у вафер
  Скинути заштиту

## Slide 29: Оксидација
Угрејати вафер у присуству кисеоника

## Slide 30: Photoresist
Нанети photoresist
  Photoresist је органски полимер осетљив на светлост
  Омекша кад се изложи на светлост

## Slide 31: Литографија
Изложити photoresist кроз n-well маску
Уклонити омекшали photoresist

## Slide 32: Скидање оксида
Неорганска киселина (HF)
Органски полимер не реагује са неорганском киселином

## Slide 33: Уклањање Photoresist-а
Обавезно
Коришћењем неке органске киселине

## Slide 34: n-well
n-well се формира дифузијом или имплементацијом јона

## Slide 35: Скидање оксида
Уклањање оксида неорганском киселином

## Slide 36: N-дифузија
Обликовати оксид и направити n+ регионе

## Slide 37: N-дифузија
Убацити атоме

## Slide 38: N-дифузија
Уклонити оксид

## Slide 39: Контакти
Потребно да се повежу разлити уређаји
Покрити чип са танким слојем оксида
Скинути оксид где су потребни контакти

## Slide 40: Метализација
Ставити алуминијум преко целог вафер