Дипломски рад

Технологија малих програмабилних система







 				
 				Предмет: Микропроцесорски системи

 				Студент: Станислава Б. Станковић
 				Е-mail: saska58@gmail.com

				Ментор: др Вељко М. Милутиновић
 				Е-mail: vm@etf.bg.ac.yu

Посвећено мом вољеном тати,

Бранку Станковићу

Садржај

Табела слика	4

1.	Увод	5

1.1.	Бежичне сензорске мреже	6

1.2.	Преглед различитих платформи у бежичним сензорским мрежама	8

1.3.	Сензори у бежичним сензорским мрежама	10

1.4.	Протоколи у бежичним сензорским мрежама	11

2.	Sun Microsystems технологија у бежичним сензорским мрежама	14

2.1.	Хардверске карактеристике Sun SPOT-ова	15

2.1.1.	Главна плоча Sun SPOT платформе	15

2.1.1.1.	Главни процесор	15

2.1.1.2.	Комуникација на главној плочи Sun SPOT уређаја	16

2.1.1.3.	Меморија	16

2.1.1.4.	Коло за контролу напајања	16

2.1.1.5.	Батерија	17

2.1.1.6.	Бежични радио	17

2.1.2.	Додатне апликативне плоче Sun SPOT платформе	18

2.1.2.1.	Atmega88 процесор	18

2.1.2.2.	Конфигурациона меморија	18

2.1.2.3.	Свјетлосне диоде	18

2.1.2.4.	Прекидачи	19

2.1.2.5.	Улазно-излазни пинови опште намјене	19

2.1.2.6.	AD конверзија	19

2.1.2.7.	Сензор убрзања	19

2.1.2.8.	Свјетлосни сензор	19

2.2.	Карактеристике алата SPOTManager и SPOTWorld	20

2.3.	Кратак опис развијене демо апликације	24

2.4.	Софтверски интерфејс који је коришћен у развоју демо апликације	26

3.	Закључак	28

Литература	29

# Табела слика

Слика 1.	20

Слика 2.	22

Слика 3.	23

Слика 4	25

# Увод

Након сваког добро обаљеног посла потребно је нешто што ће овековјечити прохујале године као и уложени труд. Овај рад је једна таква круна. Наиме, ове ријечи пише особа која се, послије четири пуне године проведене у клупама Електротехничког факултета у Београду, радује скором завршетку основних дипломских студија. У неким тренуцима је било тешко, исцрпљујуће. Дуготрајна предавања, вјежбе, те бројни испити у низу, понекад без предаха, али на крају, шта рећи, сем, вриједило је сваког тренутка.

С обзиром да је ријеч о техничком факултету то изискује одговарајући истраживачки рад, као и концизан преглед постигнутих резултата. Овај дипломски рад има за циљ откривање сложеног свијета бежичних сензорских мрежа, као и технологија на којима се оне заснивају. Захваљујући поменутим чињеницама,  почевши од слиједећег параграфа овај документ ће попримити мало стручнији тоналитет, усмјерен ка специфичним читаоцима, за које се аутор нада да ће у и између наступајућих редова пронаћи дјелиће мудрости потребне за разумијевање основних принципа на којима се заснива технологија бежичних сензорских мрежа, као и даље смјернице за самосталан истраживачки рад.

  - Бежичне сензорске мреже

У току посљедњих пар година, бежичне сензорске мреже су постале веома битан дио истраживања како у академској тако и у индустријској средини. Битно питање је: „Шта је то сензорска мрежа?“

Сензорске мреже су мреже у основи састављене од малих програмабилних уређаја интегрисаних или повезаних са сензорима, који могу да репродукују податке о вриједностима различитих параметара који нас окружују.  Ови уређаји имају солидан капацитет процесирања података, упркос ниском степену напајања које користе, као и добру моћ трансмисије информација, а њихова главна предност је релативно ниска цијена. У суштини, поменути уређаји су микропроцесори односно популарно названи сензорски чворови, са одговарајућим интерфејсом, аналогним или дигиталним,  преко кога се повезују са сензорима. Спектар сензора који се могу повезивати са чворовима је релативно широк, те ће тој теми у овом раду бити посвећено посебно поглавље. Мрежа састављена од оваквих уређаја се може посматрати и у ширем смислу, као мрежа малог опсега која може да се интегрише у мреже веће скалабилности, нпр. Интернет. Ова повезаност се остварује посебним и софистицираним алатима, како у хардверском тако и у софтверском смислу. Посебни уређаји служе као gateways између сензорских мрежа и десктоп апликација што омогућава пренос података ка Интернету. Вриједи поменути да се интеграција сензорске мреже и система мобилне телефоније може остварити на апликативном нивоу уз одговарајућу хардверску подршку, нпр. на нивоу ресурса који обезбјеђују Bluetooth интерфејс између мобилних телефона и сензорских чворова.

Из наведених чињеница се може закључити о великој моћи коришћења сензорских мрежа у рјешавању различитих проблема, као и развоју бројних апликација[1].

За разумијевање сензорске мреже је најприје неопходно разумијевање њених основних компонената, односно чворова.

Сензорски чворови имају радио домет од 100 метара у просјеку, што зависи од платформе која се користи. Међутим, истинска моћ сензорских мрежа лежи у могућности коришћења чворова малих димензија за трансмисију података на великим удаљеностима. Бежична сензорска мрежа подржава концепт „више процесора са просјечним перформансама умјесто једног суперкомпјутера“. Велика скалабилност мреже се постиже комуникацијом између чворова. Идејни механизам на коме почивају сензорске мреже је тзв. „multihop”, односно могућност преношења информација са краја на крај мреже преко великог броја „скокова“, односно сензорских чворова који раде заједно. У ове сврхе се користи више протокола од којих је значајно поменути:

- DSR (Distance Source Routing) [5]

- AODV (Ad-Hoc On-Demand Distance-Vector) [5]

TORA (Temporally Oriented Routing Algorithm) [5]

- SWARM [4].

Oви протоколи ће детаљније бити описани у поглављу 1.4.

Основни проблем сензорских мрежа је снабдјевање енергијом. Микропроцесори могу да користе фиксно напајање, али у том случају се физичка мобилност мреже губи. У другом сценарију, чворови могу да раде захваљујући напајању путем батерија, али тада се јавља проблем ограниченог капацитета енергије. За рјешавање овог проблема користе се различита хардверска и софтверска рјешења. С обзиром да ова проблематика није тема овог рада, поменућемо само нека:

- Тајмер који прати рад сензорских чворова као саставни дио архитектуре

- Смањивање фреквенције системског такта микропроцесора

- Развој оперативног система који рационално управља енергетским ресурсима

- Развој протокола за комуницирање који минимално користе расположиву енергију [6].

Као што је раније напоменуто, функционалност сензорских мрежа зависи од платформи које се користе у њиховој имплементацији. Због овог разлога слиједеће поглавље ће бити посвећено различитим врстама чворова који служе као основне компоненте у сензорским мрежама.

  - Преглед различитих платформи у бежичним сензорским мрежама

У имплементацији сензорских мрежа користе се различите платформе, односно чворови бројних произвођача с тим што сви они имају одговарајуће предности и мане. У наставку ће бити изложен кратак преглед постојећих платформи важнијег значаја и солидних карактеристика. Неке од ових платформи су специфично дизајниране за поједине апликације, па се то може искористити као битан критеријум при одабиру у фази дизајна архитектуре сензорске мреже.

Најзначајније платформске подршке, доступне на тржишту, за сензорске мреже су продукти фирми Crossbow и Sun Microsystems. Прва од ових фирми има више различитих чворова од којих су најзначајнији Mica2, MicaZ и Telos чворови. Sun Microsystems производи чворове који су популарно названи Sun SPOTs (Small Programmable Object Technology). На тржишту се поред поменутих могу пронаћи компоненте, као што су BTnode rev3, SHIMMER, Firefly, Sentilla, Sensinode и бројне друге. Међутим, у овом раду ће бити изложене неке опште карактеристике Crossbow MicaZ и Sun SPOT сензорских чворова, у циљу прецизне компарације, са каснијим опширним освртом на Sun технологију, што суштински и јесте тема овог рада.

Crossbow MicaZ чворови имају слиједеће карактеристике:

- језик за програмирање - NesC

- оперативни систем - TinyOS

- главне предности - ниска цијена, те дуготрајан животни вијек батерија

- главне мане – кратак радио домет (80м), те слабија моћ процесирања.

Са друге стране, Sun SPOT чворови имају слиједеће карактеристике:

- језик за програмирање - Java

- оперативни систем – Java Squawk VM

- главне предности – велика способност процесирања података, те могућност лаког програмирања

- главне мане – висока цијена, те краткотрајан животни вијек батерија.

Као што се може закључити из приложеног, постоје кључне разлике између сензорских платформи, што оправдава избор одговарајуће платформе на основу специфичне апликације. Зависно од апликације која се развија, односно од пропусног опсега који та апликација захтјева, те од енергетских ресурса које она може да задовољи, затим од компатибилности оперативних система, као и од цијене одговарајућих производа бира се најповољнија платформа за имплементацију сензорске инфраструктуре.

Sun SPOT представља релативно нову технологију, још увијек не сасвим истражену, која пружа много позитивних и пожељних аспеката у мрежном дизајну, као и у каснијој фази имплементације и одржавања мреже. Велика предност ове технологије лежи у њеној Јава компатибилности, јер се све извршава на Јава виртуелној машини што омогућава имплементацију неопходних софтверских компоненти на великом броју оперативних система. При томе, не треба ни помињати да се програмерски напор у имплементацији оваквих система своди на минимум.

  - Сензори у бежичним сензорским мрежама

Сензор је електронски уређај који мјери одређене физичке величине (температуру, притисак) и конвертује их у одговарајући електрични сигнал. Најзначајнија класификација сензора врши се на основу њихове функције односно величине коју мјере. На основу споменутог имамо слиједеће категорије сензора:

- механички

- електрични

- магнетни

- термо сензори

- хемијски (укључујући и биохемијске)

- сензори који мјере радиоактивност.

Посебну групу чине микросензори који су због своје микроскопске величине веома погодни за интеграцију, па се уграђују у различите системе, и на тај начин служе за детекцију различитих појава.

Механички сензори служе за мјерење величина као што су брзина, убрзање, удаљеност између неких тачака, интензитет увртања (торзије), притиска.

Електрични сензори мјере електричне величине, интензитет струје, напон, електрични потенцијал, капацитивност.

Магнетни сензори дају одговарајући излаз који одређује интензитет индукције, магнетног поља.

Термо сензори првенствено служе за мјерење температуре. Врло честа појава је уграђивање ових сензора заједно са микропроцесорима у јединствено кућиште, с тим што такви сензори посједују слабију прецизност, па је за постизање веће прецизности неопходна додатна интеграција.

Хемијски сензори детектују присуство и ниво концентрације различитих хемијских супстанци као што су угљеникови оксиди, азот оксиди, сумпор, метан и бројне друге супстнце. Посебну групу ових сензора чине биохемијски уређаји за мјерење величина као што су ниво хемоглобина у крви, ниво кисеоника у људском издисају, ниво шећера у организму и слично. Ови сензори представљају основу примјене бежичних сензорских мрежа у медицини [5].

Сам начин функционисања поменутих сензора је релативно широка тема, и није предмет овог рада.

  - Протоколи у бежичним сензорским мрежама

Као што је раније поменуто, сензорски чворови међусобно комуницирају различитим начинима комуникације, односно протоколима. Ово поглавље представља преглед неких базичних протокола који се користе у сензорским мрежама.

DSR (Distance Source Routing) протокол се заснива на слиједећим принципима:

- Пошиљалац обезбјеђује секвенцу чворова кроз које ће пакет пролазити на путу до одредишта

- Дате секвенце се чувају у малом кешу који сваки хост одржава за себе

- Руте се откривају динамички, нема периодичног емитовања

- Сваки хост иницира откривање руте ка одредишту, ако је већ не садржи у свом кешу

- Откривање руте се врши слањем пакета (Route Request) који се пропагира кроз мрежу до одредишта, а успут прикупља адресе чворова кроз које пролази на својој путањи и чува их као информациони садржај (Route Record)

- Пакет који први стигне до одредишта се прихвата, његов информациони садржај се копира и шаље у облику одговора (Route Reply) од одредишта до иницијатора, али рутом коју одредиште чува у свом кешу. Уколико одредиште не садржи руту до изворишта у свом кешу, онда постоје двије опције. Првом се одговор шаље инверзном рутом оне којом је стигао захтјев (ово захтјева симетричне линкове), а друга опција је иницијација откривања руте од одредишта до извора, и у овом случају се одговор шаље са новим захтјевом.

AODV (Ad-Hoc On-Demand Distance-Vector) је незнатно сложенији од претходног, али укратко ће бити изложене и ставке на којима он почива:

- Изворишни хост емитује захтјев (Route Request) свим сусједима (јавно емитовање), а потом чека одговор (Route Reply)

- Разлика у односу на преходни протокол је одржавање тзв. броја секвенце (Sequence Number) за сваки хост појединачно, броја који се инкрементира сваки пут када се нешто у топологије мреже измијени

- За сваку руту се у кешу чува број секвенце одредишта (DSN-Destination Sequence Number)

- Послиједњи познати број секвенце одредишта се шаље заједно са бројем секвенце изворишта у оквиру захтјева

- Захтјев се пропагира кроз мрежу и памти се само број скокова, али не и адресе чворова кроз које пролази дати пакет, већ обрнуто сами чворови кроз које захтјев пролази у својим табелама памте инверзне руте ка изворишту

- Сваки хост касније, на основу сачуваних информација (слиједећег скока-Next Hop), зна куда да прослиједи одговор који добије од стране одредишта, а при томе чува и инверзну руту ка одредишту

- Када захтев стигне до хоста који има путању до одредишта врши се поређење DSN бројева сачуваних у захтјеву и табели хоста и на основу тога се предузимају одговарајуће акције односно ако је први број већи онда хост нема одговарајућу руту и врши се поновно емитовање захтјева, а уколико ово није случај пронађени хост инверзном рутом шаље одговор (Route Reply) извору са свим потребним информацијама.

На овом мјесту је битно напоменути да је управо овај протокол имплементиран у Squawk VM Sun SPOT-ова, што омогућава њихову комуникацију и пренос информација.

TORA (Temporally Oriented Routing Algorithm) је протокол који нуди врло занимљиво рјешење проблема засновано на усмјереном ацикличном графу. У наставку ће услиједити специфични нивои за имплементацију овог система:

- Хостови се представљају као чворови са усмјереним везама

- Усмјерење за сваку везу је одређено тежинама чворова, тако да је свака веза усмјерена од чвора са већом тежином ка чвору мање тежине

- Одредишни чвор треба да има минималну тежину у графу

- Како њихова удаљеност од одредишта расте, тако се повећава и тежина одговарајућих чворова

- Пакети се шаљу од „тежих“ ка „лакшим“ чворовима

- Формирање графа почиње кад неки чвор нема линк ка чвору мање тежине, а хоће да шаље пакет ка одредишту

- У почетку сви чворови осим одредишног имају неодређену тежину, док одредишни има тежину нула, која се сматра мањом до вриједности неодређене тежине

- Извор који жели да шаље пакет одредишту најприје својим сусједима емитује поруку која се пропагира све до чвора који има линк ка чвору мање тежине, а сви чворови на овој путањи се означавају као занимљиви за руту постављањем одговарајућег флега

- Чвор који посједује везу ка чвору мање тежине уназад шаље поруку којом се свим означеним чворовима додјељује тежина (сваком слиједећем већа вриједност), а њихове ознаке ресетују.

SWARM протокол је ново рјешење у овој области, и тек предстоје напори у циљу његове имплементације. Инжењери у фирми Sun Microsystems покушавају да имплементирају овај протокол да би омогућили додатни начин повезивања својих сензорских чворова. Основне идеје овог рјешења су:

- Динамички протокол рутирања који почива на природним принципима односно користи методологију „мравље колоније“ за одржавање максималних перформанси у случају промијене мрежне топологије након успостављања одговарајуће путање

- Балансирање саобраћаја се постиже исцрпном математичком анализом доступних информација, од стране посредних чворова, о могућности прослеђивања пакета.

# Sun Microsystems технологија у бежичним сензорским мрежама

Као што је напоменуто функционалност сензорске мреже у многоме зависи од платформи које се користе у њиховој имплементацији, тако да је Sun технологија изабрана за детаљну обраду у овом раду. Овакав избор је учињен из више разлога. Наиме, ова технологија је врло погодна за разумијевање и представља добру полазну основу за разумијевање принципа на којима се заснивају сензорске мреже. У овом, главном дијелу рада биће изложен преглед основних хардверских карактеристика Sun SPOT-ова који представљају елементарне мрежне компоненте и најпознатије сензорске уређаје на тржишту данашњице. Што се тиче процеса инсталације самог  управљачког окружења (SPOTManager) и одговарајућег емулатора (SPOTWorld) за ове уређаје, у овом раду ће, због одржавања одређеног степена језгровитости, бити наведена само референца ка документу са прецизним објашњењењем овог процеса. Кратак преглед функционалности поменутог емулатора ће свакако бити изложен. Послије ће услиједити преглед софтверског интерфејса ових сензорских чворова. На крају слиједи опис демо апликације као практичне потврде теоријских основа.

  - Хардверске карактеристике Sun SPOT-ова

Тренутна конфигурација Sun SPOT платформе, названа eSPOT, посједује процесор на коме се извршава Java Squawk VM, и служи као IEEE 802.15.4 бежични сензорски чвор. Поменути протокол је основни протокол за комуникацију између ових чворова, који пружа могућност надоградње нпр. до нивоа Zigbee компатибилности. Ова конфигурација има прилагодљиво напајање, и може да користи пуњиве батерије, USB хост или напајање од стране неког спољашњег извора.

Развојно окружење за Sun SPOT-ове укључује двије врсте уређаја, базну станицу и главни сензорски чвор.

Базна станица има само главну хардверску подлогу и напаја се путем USB конекције. Она служи као радио посредник између других IEEE 802.15.4 уређаја и одговарајуће хост машине.

Главни сензорски чвор посједује главну хардверску подлогу, Li-Ion-ску батерију као и додатну апликативну хардверску подршку у облику еDEMO плоче.

    - Главна плоча Sun SPOT платформе

На овој плочи се налазе слиједеће компоненте:

- Главни процесор

- Меморија

- Коло за контролу напајања

- 802.15.4 радио примопредајник и антена

- Конектор за повезивање батерије

- Конектор за повезивање додатних апликативних плоча

      - Главни процесор

Главни процесор је Atmel AT91RM9200 интегрисано коло које укључује ARM920T процесор. Ово коло је упаковано у 256-пинско паковање. Напајање укључује 3.0V I/O напон и 1.8V унутар чипа. Такт овог процесора у нормалним околностима износи минимално 180MHz. Унутар чипа се налазе раздвојени инструкцијски кеш и кеш података, сваки од по 16К.

Екстерна меморија се контролише коришчењем екстернe магистрале као интерфејса (EBI модул). Овај модул има статички меморијски контролер за приступ Flash меморији.

Постоје два извора системског такта за селекцију: BCLK и FCLK. Било који да се изабере служи за генерисање глобалног системског такта. Разлика између њих се огледа у томе што се први контролише потпуно хардверски помоћу осцилатора, а други је софтверски контролисан(PLL).

Чип посједује већи број перифералних интерфејса, који укључују: USB хост порт, USB порт уређаја, Ethernet MAC, програмабилни I/O контролер, серијски контролер, USART, интерфејс за мултимедијалну картицу, три 16-битна бројача-тајмера и системске тајмере, те DMA контролер за директни приступ одговарајућим меморијским каналима.

      - Комуникација на главној плочи Sun SPOT уређаја

USB клијент је USB 1.1 и USB 2.0 компатибилан и подржава модемски интерфејс за серијску комуникацију, а углавном се користи за комуникацију базне станице и хост машине.

Серијски контролер је примарни интерфејс на главној плочи и користи се за комуникација унутар самог чипа. Представља комуникациони канал ка радио примопредајнику и контролеру напајања.

Програмабилни улазно-излазни контролер управља LED-овима који се налазе у центру система, односно црвеном и зеленом свјетлосном диодом. Овај уређај се такође користи за комуникацију са радио  примопредајником.

      - Меморија

Меморија се састоји од 4МB Flash меморије и 512KB псеудо-статичек РАМ меморије (psRAM). Вријеме приступ РАМ меморији износи 70 наносекунди, док је у случају флеш меморија та вриједност 65 наносекунди. Меморија чува садржај све док постоји неки извор напајања, чак и у тренуцима када се чворови налазе у deep-sleep моду.

Флеш меморија је фабрички програмирана и заузима простор у опсегу 000040-00007f.

      - Коло за контролу напајања

Ово коло контролише напајање независно од извора напајања. Обезбјеђује пуњење батерија, контролише напајање у deep-sleep моду, регулише електричну енергију како главне тако и апликативних плоча, LED-ова, те одржава све неопходне напонске нивое.

Зависно од количине енергије коју троше чворови раде у три различита мода: Deep-sleep, Idle и Run.

У првом моду су искључени сви регулатори изузев статичке РАМ меморије и кола за контролу напајања. У овом стању се троши око 32 микро ампера, а вријеме буђења из овог стања је између 2 и 10 милисекунди.

Други начин подразумијева нефункционалност системског такта, а потрошња енергије се своди на 24 мили-ампера.

У трећем моду се извршавају основне процесорске операције, а укључена је и радио оперативност. Потрошња енергије је између 70 и 120 мили-ампера.

Из прва два стања се у треће прелази у случају неког аларма, а из трећег у прва два на основу одговарајућег захтјева.

      - Батерија

Батерија је 3.7V 720maH пуњива Li-Ion-ска пуњива ћелија. Компонента посједује унутрашње заштитно коло. Може се пунити помоћу мини USB конектора из спољашњег извора, са неких 5V и 10%  варијације.

      - Бежични радио

Бежична комуникација се заснива на интегрисаном радио примопредајнику, који оперише у опсегу од 2.4GHz до 2.4835GHz.

    - Додатне апликативне плоче Sun SPOT платформе

Свака плоча која се повезује са главном плочом платформе мора да задовољи неке основне карактеристике:

- Повезаност са главном плочом помоћу Hirose DF17-30 конектора

- Функционалност SPI slave према главној плочи

- Посједовање SPI флеш меморије за чување конфигурационих параметара.

Показни примјер овакве технологије је еDEMO плоча, која је саставни дио Sun производа у развојном окружењу, и која свједочи о практичном начину функционисања прије поменуте и дизајниране „сендвич“ архитектуре. Ова плоча се састоји од слиједећих компонената:

- Atmega88 процесора

- Флеш меморије

- Свјетлосног сензора

- Сензора за убрзање

- 8 свјетлосних диода

- 2 прекидача

      - Atmega88 процесор

Овај процесор у својству slave уређаја серијским каналом комуницира са процесором главне плоче и тако обезбјеђује своју функционалност. Одговоран је за слиједеће акције: контролу свјетлосних диода, генерисање прекида за ARM процесор, контролу мод бита акцелерометра, скенирање аналогних улаза и њихову конверзију у дигитални формат.

      - Конфигурациона меморија

Меморија се у овом случају користи као систем за памћење основних конфигурационих параметара, који обезбјеђују функционисање апликативне подршке и њену интеграцију са главном плочом. У питању је јендоставна EEPROM меморија са могућношћу читања и уписа.

      - Свјетлосне диоде

Ове диоде су саставни дио додатне плоче, а потпуно су софтверски контролисане захваљујући 8-битним драјвер регистрима.

      - Прекидачи

Постоје два прекидача чије стање скенира ARM процесор и на основу тога се обавља одређена функија, што опет може у потпуности бити софтверски контролисано.

      - Улазно-излазни пинови опште намјене

Ријеч је о интерфејсима који могу бити конфигурисани и као улазни и као излазни. D0 и D1 пинови се могу користити за асинхрону серијску комуникацију у својству TX и RX пинова, а D2 и D3 се могу искористити као I2C-DATA и I2C-CLOCK сигнали, респективно.

      - AD конверзија

Уређај ADT7411 ADC се користи за аналогно-дигиталну конверзију улаза са акцелерометра и свјетлосног сензора у дигитални облик за Atmega88 процесор. Такође се може искористити за конвертовање улаза са A0, A1, A2, и A3 пинова. Ови улази су дизајнирани за напонске нивое у опсегу 0-3V.

      - Сензор убрзања

Овај сензор има три различита напонска излаза, за сваку од три осе по један. Јединица за изражавање измјерених вриједности је g јединица, која се изражава на слиједећи начин:

g = (ADC - 465.5)/186.2

За сваку осу максимални период одабирања је 160Hz.

      - Свјетлосни сензор

Излаз овог сензора се креће у опсегу од 0.1V до  4.3V, од тамног до свијетлог. Ове вриједности се такође преводе у дигитални формат који се обрађује у процесору.

Сваки од интегрисаних сензора унутар додатног чипа се може софтверски контролисати, односно можемо прочитати улазне вриједности сензора, а потом их користити како желимо у даљој обради.

  - Карактеристике алата SPOTManager и SPOTWorld

Развојно окружење за Sun SPOT-ове укључује два битна алата за контролисање ових уређаја, а то су: SPOTManager и SPOTWorld. Процес инсталације ових алата је детаљно објашњен у документу Sun SPOT SDK and Emulator Installation Guide [7].

У овом дјелу ће бити ријечи о коришћењу самих алата, као релевантном предуслову развоја самих апликација.

У SPOTManager алату постоји већи број табова (7), тако да ће у наставку прецизно бити објашњене њихове функције, а сви табови се  могу уочити на Слици 1.

Слика 1.

Sun SPOTs таб - омогућава конфигурисање системског софтвера на појединачним уређајима. У овом прозору можемо изабрати између различитих уређаја повезаних USB конекцијом са хостом на коме се извршава SPOTManager. Постоји и одговарајући текст излаз за приказ информација о стањима уређаја, као и пар специфичних дугмади:

SPOT Info – покреће ant info команду која описује конфигурацију софтвера на изабраном уређају

Update – покреће ant upgrade команду која на изабрани уређај спушта неопходни интерфејс за најновију везију SDK

Basestation – омогућава да изабрани уређај конфигуришемо као базну станицу, а ово се обично ради за SPOT-ове који немају батерију или сензорску плочу. Постоји избор између „чистог“ (plain) и „дјељеног“ (shared) начина рада. У првом случају базна станица може да комуницира само са једним слободним чвором, а у другом са више њих.

OTA Command – омогућава укључивање односно искључивање OTA (Over The Air) команде, која омогућава спуштање, извршавање и дебаговање апликација, на свим чворовима који имају укључен OTA сервер, путем радио конекције између тих чворова и базне станице.

Clear – чисти излазни прозор и брише све поруке.

SDKs таб - нам омогућава да снимамо и инсталирамо различите верзије Sun SPOT SDK са Sun SPOT интернет странице [11], а приказује све верзије постојећих развојних окружења на датом хосту. На лијевој страни се налазе већ инсталиране верзије, а на десној страни верзије доступне на сајту. Локална дугмад за овај таб су слиједећа:

Activate – активира један од локалних, инсталираних SDK и уписује га у кориснички sunspots.properties фајл

Rename – омогућава преименовање изабраног SDK

Comment – омогућава додавање коментара за изабрани SDK

Delete – брише изабрани SDK

Refresh – освјежава листу локално инсталираних SDK на датом хост рачунару

Додатна дугмад Modules и Demos омогућавају снимање одговарајућих NetBeans модула за развој SPOT апликација, као и неких показних примјера који се могу извршавати у емулатору.

Solarium таб - покреће алат за управљање појединачним сензорским чворовима и софтвером који се извршава на њима. Овај алат садржи и емулатор који омогућава извршавање и тестирање апликационог софтвера за ове уређаје. У овом поглављу ће услиједити детаљнији опис овог емулатора.

Tutorial таб - нуди одговарајући опис основних карактеристика овог алата, као и кратак преглед неких показних апликација које су саставни дио окружења.

Docs таб - садржи детаљну листу докумената везаних за управљање датом технологијом

Console таб - приказује стандардни излаз алата. Уколико постоји нека грешка лабела овог таба је означена црвеном бојом, а у супротном је црне боје.

Preferences таб - конфигурише мрежне карактеристике самог алата.

Ако је изабрано General Release Updates умјесто Beta Update Center, значи да се може инсталирати искључиво потпуно тестиран софтвер, ако у супротном су доступне и бета верзије.

У дијелу Use Proxies се дефинише да ли мрежна конекција користи прокси или не.

Помоћу листе Network Timeout у овом табу се дефинише вријеме на које алат провјерава доступност нових верзија.

У поменутом алату, постоје и додатне функционалности. У наставку ће бити описана четири дугмета на самом дну алата, приказана на Слици 2.

Слика 2.

Прво дугме, Report, омогућава пријављивање евентуалних неправилности у функционисању алата (bugs).

Друго дугме обезбјеђује увид у основне информације о алату.

Треће дугме омогућава излаз и прекид рада.

Четврто дугме, Support, покреће интернет претраживач и преусмјерава нас на одговарајућу страницу Sun SPOT-ова.

SPOTWorld алат у себи садржи емулатор који обезбјеђује извршавање Sun SPOT апликација на десктоп рачунару [5]. Ово омогућава тестирање тих апликација прије њиховог упошљавања на правим сензорским чворовима или у случају недостатка самог хардвера односно чворова. Умјесто стварне сензорске плоче овај алат приказује виртуелни чвор (Sun SPOT) и њему придружену контролну плочу на којој се могу подешавати потенцијални улази одговарајућих сензора (за температуру, свијетлост, убрзање, те вриједности на дигиталним и аналогним улазима). Апликација може да контролише свијетлост на LED-овима као да се ради о стварним SPOT-овима и све је приказано на екрану. Притискање свичева односно прекидача на чворовима се емулира кликом миша на одговарајућим позицијама за прекидаче на виртуелним уређајима. Слање и пријем путем радија су такође подржани. Сваки виртуелни чвор има додјељену адресу и може да врши јавно или приватно емитовање ка другом виртуелном процесору, а ако је присутнa дјељена базна станица онда овакав уређај може да комуницира и са стварним SPOT-ом. Важно је напоменути да се за сваку виртуелну инстанцу на хост машини покреће Squawk процес, што за посљедицу има солидну потрошњу ресурса, како процесора тако и меморије хоста.

Да би апликације могле да се извршавају у емулатору мора се помоћу секвенце акција View->GridView поставити GridView графички приказ. Потом је неопходно у File менију изабрати опцију New virtual SPOT након чега се на екрану појави слика Sun SPOT-a. Десним кликом миша на дату слику добије се додатни мени, који омогућава даљи избор команди. Команда Set Name омогућава именовање чвора неким описним именом ради лакшег разликовања. Сваки виртуелни чвор изнад слике која га представља има име, а испод одговарајућу IEEE радио адресу. Опција Specify application jar file служи да се на виртуелном чвору покрене одређена апликација. Може се покренути било који jar фајл направљен ant jar-app командом. Слиједећа ставка Run MIDlet ислистава све доступне апликације и омогућава извршавање било које од њих. Команда Reset ће прекинути све MIDlet-е који се извршавају и ресетовати виртуелну машину чвора. Ако се изабере Display sensor panel добија се контролна плоча која служи за мјењање улаза одговарајућих сензора.

У суштини архитектура емулатора почива на самој виртуелној машини, а на њу се наслања библиотека за развој апликација за Sun SPOT-ове, док се на самом врху налазе корисничке апликација. Чак и овдје се као и у хардверу може говорити о сендвич архитектури, као на Слици 3.

Слика 3.

  - Кратак опис развијене демо апликације

Као што је раније напоменуто, једна од најважнијих ствари је показати како теоријске основе функционишу у пракси. Управо то је и сврха демо апликације.

С обзиром да је клијент-сервер структура једна од познатих програмских парадигми,  тај концепт је изабран за имплементацију. Ово је сасвим природан и неопходан однос у архитектури сензорских мрежа. Наиме, сензорски чворови „осјећају“ и прикупљају информације о различитим физичким појавама без изузетне потребе за сложенијом обрадом тих података. Задатак сензорских чворова је да прикупе потребне информације и да их пренесу до одговарајућих уређаја који ће се бавити детаљнијим процесирањем прикупљених података. Такви уређаји подразумијевано треба да посједују јаче хардверске перформансе у односу на једноставне микропорцесоре који чине основу бежичних сензорских мрежа. Трансфер података до моћних процесора је саставни дио цјелокупног контекста и мора се обезбједити одговарајућа подршка. Главни проблем је компатибилност, с обзиром на различите протоколе који се користе у комуникацији.

Имплементација демо апликације је један успјешан покушај савлађивања поменуте баријере. Апликација је у ствари .jar (CS_1.0.0.jar) фајл који у себи садржи два MIDlet-а, Server и Client. Прва од ових компоненти се може извршавати на сензорским чворовима, док је друга предвиђена за извршавање на базним станицама.

Слика 4

Client компонента подразумијева очитавање вриједности одговарајућих сензора, било свјетлосног, било сензора за температуру и слање прикупљених информација ка серверу. Подаци се шаљу и приказују помоћу свјетлосних диода зависно од мода у коме ради клијент, што се подешава лијевим прекидачем на уређају, у емулатору. Ако раде црвене диоде онда је ријеч о приказу температурних података, а ако су зелене диоде у питању, онда се приказују подаци од свјетлосног сензора. Подаци се од клијента до сервера преносе у облику датаграма кроз успостављање RadiogramConnection везе. Клијент се најприје повезује са сервером на основу IEEE адресе сервера, што резултује успостављањем канала за пренос података.

Server компонента, са друге стране прима послате податке кроз одговарајући канал и врши елементарно процесирање, опет, зависно од мода у коме ради, што се такође подешава лијевим прекидачем. Процесирање подразумијева одређивање минималних односно максималних вриједности послатих параметара.

Као што се може закључити у овој апликацији је извршена тривијална обрада података, јер акценат није на перформансама микропроцесора и њиховој способности рјешавања захтјевних проблема, већ на комуникацији између уређаја и одржавању успостављених сесија.

  - Софтверски интерфејс који је коришћен у развоју демо апликације

Sun Microsystems фирма улаже много труда да за своје хардверске компоненте обезбједи адекватан софтверски интерфејс. Пошто је ријеч о Јава програмирању, ранији корисници овог језика немају никаквих потешкоћа у разумијевању понуђеног интерфејса. Неопходно је и минимално познавање Java Mobility API-ја, јер су све компоненте које се извршавају на чворовима у суштини МIDlet-и.

У наставку ће бити изложен кратак преглед апликационог интерфејса који је коришћен у имплементацији демо компоненте.

Свака компонента проширује класу MIDlet, те као таква мора да имплементира функције:

- startApp()

- pauseApp()

- destroyApp(boolean arg0).

За постизање оперативности над сензорима интегрисаним унутар Sun SPOT-ова је било неопходно имплементирање слиједећих интерфејса:

- ITemperatureInputTresholdListener

- IlightSensorTresholdListener.

Имплементација ових интерфејса захтјева имплементацију слиједећих функција:

- tresholdExceeded (ITemperatureInput, double, boolean)

- tresholdChanged (ITemperatureInput, double, double, boolean)

- tresholdExceeded (ILightSensor, int)

- tresholdChanged (ILightSensor, int, int)

Oве функције дефинишу понашање апликације у случају прекорачења неких улазних вриједности одговарајућих сензора.

Слично је урађено и за контролу прекидача. Најприје имплементација интерфејса ISwitchListener и одговарајућих функција switchPressed (ISwitch) и switchReleased(ISwitch) које дефинишу понашање у случају притискања и отпуштања прекидача, респективно.

За приступ главној апликативној плочи на којој се сензори и налазе постоји класа EDemoBoard и функција getIntance() помоћу које добијамо инстанцу демо плоче, а преко те инстанце је отворен приступ до свих компоненти на самој подлози.

Може се приступити свим сензорима, прекидачима, свјетлосним диодама коришћењем слиједећег сета функција:

- getADCTemperature()

- getLightSensor()

- getSwitches()

- getLEDs().

Међутим, најважнији дио приче је интерфејс који обухвата класе за успостављање и одржавање комуникационих канала.

У самој имплементацији је коришћена класа RadiogramConnection за успостављање веза између уређаја, а сви пакети су слати у облику datagram-а.

Након инстанцирања класе RadiogramConnection неопходно је помоћу функције newDatagram() направити два различита датаграма, један за слање, а други за пријем.

Успостављање везе између клијента и сервера се одиграва тако што се клијент конектује на одговарајући сервер на основу специфичне адресе која јединствено идентификује серверски чвор, тзв. IEEE Mac адресе сервера. Са друге стране сервер на одређеном порту ослушкује и прихвата све конекције које прими, дакле више клијената.

Битна функција у овом систему је setTimeout(double) која поставља временски период колико се сервер и клијент чекају у току преноса података. Ако је ова вриједност постављена на -1, то представља индикацију бесконачног временског интервала.

# Закључак

Може се закључити да је питање различитих технологија које се користе у бежичним сензорским мрежама доста широко, али кратак преглед тематике може бити полазна основа за развој апликација. Као и у свему најважнији дио је почетак.

Сензорске мреже представљају актуелну тему у данашњем развоју мрежних инфраструктура, а постоји тенденција преузимања кључне улоге. Наиме, релативно лака доступност сензорским чворова као основних компонената,те софтверског интерфејса је битна карактеристика која омогућава једноставну имплементацију сензорских мрежа.

Области примјене су бројне (медицина, спорт, пољопривреда, индустрија, туризам...) те и то представља јако битан фактор интеграције и даљег развоја.

Будућност доноси концепт „Интернета ствари“, у који се сензорске мреже савршено уклапају, па је и то један од показатеља стварне „моћи“ ових мрежа.

Како ће се ова технологија развијати у будућности, колико је читав концепт актуелан или атрактиван, колико ће сензорске мреже имати удјела у побољшању квалитета живота људи остаје да се види, а вријеме ће свакако показати.

# Литература

[1] Guang-Zhong Yang (2007), Body Sensor Networks

[2] (2008), Internet of Things in 2020

[3] Goldman, R. (2007), Using the SPOT Emulator in SPOTWorld

[4] Garcia, A., & Pedraza, F. (2008), Rational Swarm Routing for Mobile Ad-hoc Wireless Networks.

[5] Трифуновић, Ђ., Милановић, Н., & Милутиновић, В. (2007), Аd-Hoc Networks.

[6] Ракочевић, Г. (2008), Sensors in Wireless Sensor Networks.

[7] Црњин, А. (2007), Wireless Sensor Networks.

[8] Станковић, С. (2008), Sun SPOT SDK and Emulator Installation Guide.

[9] www.sunspotworld.com

[10] www.sensorportal.com

[11] www.sensorland.com

[12] www.informit.com

[13] www.techrepublic.com